Питање везано за ЈН 23/14/606006 – Котрљајући лежајеви

ПИТАЊЕ: Везано за јавну набавку 23/14/606006 напомињемо да је целокупна спецификација технички неисправна, у смислу да ни за једну позицију нису исписани суфикси (као на спецификацијама за ЈН из претходних година) који дефинишу следеће: да ли су лежајеви отвореног или затвореног типа, да ли су лежајеви са или без С3 зазора, врсту кавеза, да ли су лежајеви за ударе или вибрације као нпр. позиција под ред. бр. 159 (запажено по ознакама са спецификација ЈН из претходних година) и слично.

Такође, потребна су додатна разјашњења за следеће позиције:

- поз. бр. 188. наведите тачан тип и тачне димензије лежаја како би смо покушали да дефинишемолежај према нама познатом произвођачу, јер је наведена ознака према ГПЗ произвођачу непозната.

- Поз. бр. 192. наведите да ли је количина од 4 ком. за обе позиције по 4 ком. или за обе позиције по 2 ком. јер су овде у питању две врсте лежаја?

Напомињемо да су ознаке које сте раније наводили, а којих сада нема на спецификацији, веома битне као што је напред објашњено због примене самих позиција приликом ремонта и сл.

Молимо да нам у што краћем року доставите кориговану спецификацију са свим додатним ознакама како би смо били у могућности да Вам на време доставимо исправну и валидну понуду.

ОДГОВОР: Лежајеви наведени у позицијама од ред. бр. 1 – 21 су затворени и намењени су за електромоторе па је из тог разлога у зехночкој спецификацији конкурсне документације наведено да се захтева квалитет произвођача ФАГ или одговарајуће. Остали лежајеви су отворени, са карактеристикама у ознаци, кавез челични ако није другачије означено, зазори стандардни ако није другачије означено.

За лежај под ред. бр. 192. сви неопходни подаци су дати у ознаци, тражена количина од 4 ком. подразумева сколп од 4+4 ком.

Службеник за јавне набавке

Паљић Мира, дипл.ецц. ср.

Молимо да нам доставите потврду о пријему одговора на e-mail mira.apljic@jppeu.rs