Питање везано за ЈН 23/14/606006 – Котрљајући лежајеви

ПИТАЊЕ: Да ли се за следеће позиције из спецификације:

Поз. 1 до поз. 7, поз. 9 до поз. 12, поз. 14, поз. 15, поз. 17, поз. 19, поз. 47 до поз. 68, поз. 145 до поз. 153.

треба искључиво отворени лежајеви (без металних штитника и заптивки), као што ознаке у колони „Предмет набавке“ за наведене позиције говоре (у колони нема додатних ознака осим основне бројне ознаке лежаја).

ОДГОВОР: На основу захтева везаног за јавну набавку лежајева обавештавамо Вас да су лежајеви под редним бројем од 1. до 20. затвореног типа ZZ, најмањег нивоа квалитета FAG или одговарајући. Лежајеви под редним бројем од 47 до 68 су искључиво отвореног типа, лежајеви под редним бројем од 145 до 153 су затвореног типа  ZZ.

ПИТАЊЕ: Осим да је наручилац (у делу Техничке караклтеристике, стр. 51 КД ЈН 23/14/606006) за позицију 135 до поз. 168 тражио да буду нивоа квалитета  FAG а да лежај на поз. 155 ( у колони „Предмет набавке“ стоји лежај „7524“) није ознака произвођача  FAG, молимо наручиоца да за наведену позицију прецизира:

- стандард по коме је ознака дата или назив произвођача чија је ознака наведена

- или усагласи ознаку лежаја са међународним ISO стандардима

- дефинише тип лежаја

- дефинише димензије лежаја

- дефинише додатне карактеристике

Уколико наручилац одговором на питања измени тренутно наведене ознаке тражених добара у спецификацији, молимо наручиоца да поступи у складу са чл, 63 став 5 ЗЈН и изврши адекватне измене у техничкој спецификацији и омогући наручиоцима да дају технички исправне и одговарајуће понуде.

ОДГОВОР: Лежај који је у обрасцу понуде у колони „Предмет набавке“ наведен под ред. бр. 155 и означен као „7524“, што је ознака произвођача GPZ, је конусно ваљкасти лежај, димензија 120Х215Х58, стандардне изведбе, који по SKF произвођачу има ознаку 32224.

Службеник за јавне набавке

Паљић Мира, дипл.ецц. ср.

Молимо да нам доставите потврду о пријему одговора на e-mail mira.paljic@jppeu.rs