На основу члана 63. став 1. Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 124/12) објављује

ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за Јавну набавку број 24/14/606006 , Реконструкција колосека и скретница у Јужном поткопу

Назив и ознака из општег речника набавки: 50225000 услуге одржавања железничких колосека

Измена се односи на OБРАЗАЦ ПОНУДЕ на страни 15  редни број 1. где стоји

| 1 | Шине тип 22 | Половне,употребљиве, дужине L=13,5 m 1.350,00X2X22, 12X1,02=60.918,48 kg. | kg. | 60.918,48 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

С обзиром да ће та ставка бити обавеза наручиоца посла,ставка се брише из образца понуде и    нови измењени образац понуде  сада гласи:

|  | НАРУЧИЛАЦ | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- | --- |
| Фирма: | ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА |  |
| Седиште: | Ресавица, Петра Жалца бр. 2 |  |
| Текући рачун (динарски): | 295-1242018-22 Српска бакка |  |
| Девизни рачун: | RS 35290017030000058704, UBBGRSBG УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД |  |
| Порески иден.број | 103084723 |  |
| Матични број: | 17507699 |  |
| Регистарски број: | 132155586 |  |
| Шифра делатности: | 0520 |  |
| Telefon: | 035/627-009 |  |
| телефакс: | 035/627-008 |  |
| E-маил: | dejan.ostojic@jppeu.rs |  |

На основу Јавног позива за подношење понуде објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници www.jppeu.rs  30.04.2014 год., доставља се:

#### ПОНУДА БР. _______________

#### По јавној набавци бр. 26/14/606006

#### Датум: ___.____. 2014. године

| Рб. | Предмет набавке | Тех.карактеристике | Јед. мере | Количина | Цена | Укупна вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Букови инпрегнисани прагови | Димензије130x26x16 cm. 1.350,00:0,80=1.688,00 SRPS D.D1.020 DIN 68811/ISO/stand.9001:2008 aтест по шаржама,Еко уље | ком. | 1.688 |  |  |
| 2 | Храстова скретничка грађа-нова | Обрачун по m³ SRPS D.D1.021 DIN 68811/ISO 9001:2008 aтест по шаржама,Еко уље | m³ | 9 |  |  |
| 3 | Клинаста подложна плоча | Разбушена са 12mm. квадрат, на 22mm. округли прорез за тирфон DŽ-55a 1.688 x 2= 3.376 kom. | kom. | 3.376 |  |  |
| 4 | Тирфони | Тип DŽ-55a за клинасте подложне плочице DŽ-55a 3,376x3= 10.128 | kom. | 10.128 |  |  |
| 5 | Метални делови скретницеза дековиљски колосек 600 mm.и прибор за скретнице са поставним механизмом | 22-20-11° 18´36”(l=6,304 m) обрачун по комаду Напомена: само уколико не постоји могућност регенерације металних делова скретнице уписати цене | kom. | 3 |  |  |
| 6 | Регенерација металних делова скретнице за дековиљски колосек 600 mm. | Напомена:само уколико постоји могућност регенерације металних делова скретнице уписати цене, | kom. | 3 |  |  |
| 7 | Tуцаник од 30mm – 60mm са атестом Института за путеве Београд | 1.350,00x0,30x1,60x1,15+3x6 | m³ | 763,20 |  |  |
| 8 | Kалупи и АТ порције за заваривање шине тип -22 са сертификатом и атестом произвођача | 1.350,00:13,5x2= 200 | kom. | 200 |  |  |
| 9 | Везице за шине тип-22 за привремену употребу до заваривања шина | 1.350,00_13,5x4= 400 | kom. | 400 |  |  |
| 10 | Спојни вијци за везице за шине тип-22 |  | kom. | 800 |  |  |
| 11 | Демонтажа постојећег колосека са изношењем демонтираног материјала из јаме | m | 1.350 |  |  |
| 12 | Демонтажа постојећих скретница са ископом заблаћеног материјала и одвозом из јаме на депонију | kom. | 4 |  |  |
| 13 | Ископ постојећег запрљаног материјала из колосека ширине 1,6 m. ,дубине 30 cm. ,утовар,транспорт из јаме до депоније и истовар | m | 1.350 |  |  |
| 14 | Монтажа и полагање колосека ширине 600 mmна дрвеним праговима,осовинског размака прагова 0,80 m. са шином тип-22 | m | 1.350 |  |  |
| 15 | Монтажа скретнице за дековиљски колосек 600 mm, 22-20-11°18”36´(1=6,304m.) на нову скретничку грађу | kom. | 3 |  |  |
| 16 | Истовар туцаника 30-60 mm. у колосек,уграђивање испод и са стране прагова,подбијан је вибронабијачима,регулисање и довођење колосека на прописане мере | m | 1.350 |  |  |
| 17 | Истовар туцаника 30-60 mm. у скретницу,уграђивање испод и са стране прагова,подбијан је вибронабијачима,регулисање и довођење колосека на прописане мере | kom. | 3 |  |  |
| 18 | Заваривањ шина тип-22 АТ поступком у дуги шински трак. | kom. | 200 |  |  |

УКУПНО: ___________________

(динара/евра/)

ПДВ: _____________________

(динара/евра/)

ЗА УПЛАТУ: ________________

(динара/евра/)

Понуду дајем:(заокружити и податке уписати за а),б) или в)

а) самостално

б) са подизвођачем

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих подизвођача)

в) као заједничку понуду

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих понуђача из заједничке понуде)

| Рок и начин плаћања: |  |
| --- | --- |
| Рок извршења радова (не дуже од 45 дана) : |  |
| Место извршења радова : | Ф-цо Р.М.У,,РЕМБАС “РЕСАВИЦА |
| Важност понуде (не краће од 30 дана) : |  |

Лице за контакт по овој понуди је: _____________________________________________

М.П.               Потпис одговорног лица понуде

У складу са одредбама члана 63.Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 124/12) ове измене представљају допуну конкурсне документације за Јавну набавку

бр. 26/14/606006 и постају њен саставни део.