Питање везано за ЈН 34/14/606006 – Транспортне траке

ПИТАЊЕ број 1.:

Молимо Вас да прецизирате тачну конструкцију траке,  партија-2.

ОДГОВОР број 1:

Тип платна: ХЕ 400/3, 4:2     ; В=650mm

ПИТАЊЕ број 2.:

Која је тачно висина ивичњака и попречних ребара и који је корак ребара (кофица)?

ОДГОВОР број 2:

Попречни пресек /cross section /  -100+75+300+75-100

H=160mm

Cleat distance= 300mm

L=45m

Високо отпорно на абразију.

L- дужина траке

H- висина лепезе-висина кофице

ПИТАЊЕ број 3.:

Да ли се трака користи у јами или на површини?

ОДГОВОР број 3:

Трака се користи на површини.

ПИТАЊЕ број 4.:

Да ли се може учествовати само за партију 2.?

ОДГОВОР број 4:

Понуда се може поднети за једну партију, у овом случају за партију 2..Сваки понуђач може да достави понуду за једну или обе   партије наведене у јавном позиву и конкурсној документацији. За сваку партију за коју се достави понуда, понуда мора бити комплетна (обухвата све позиције партије). Уколико понуђач достави понуду за обе  партије, обавезни део конкурсне документације односно документа и обрасци које понуђачи морају да доставе уз понуду према члану  75. Закона о јавним набавкама достављају се у једном примерку и важи ће  за обе  партије.

Службеник за јавне набавке

Јелена Богојевић

Молимо да нам доставите потврду о пријему одговора на e-mail jelena.bogojevic@jppeu.rs