|  | JAVNO PREDUZEĆE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLjA RESAVICA |
| --- | --- |
| Датум: 24.11.2014.год.. Број:9117 | FAKS: 035 / 627 – 570 35237 RESAVICA TEKUĆI RAČUN: 295-1242018-22 |  | CENTRALA: 035 – 627 – 722 |
|  |  |  | DIREKTOR: 035 – 627 – 524 |
|  |  |  | TEHNIČKI DIREKTOR: 035 – 627 – 652 |
|  |  |  | KOMERCIJALNI DIREKTOR: 035 – 627 – 512 |
|  |  |  | FINANSIJSKI DIREKTOR: 035 – 627 - 374 |

На основу члана 63.став 1. Закона о Јавним набавкама (Службени гласник РС БР.124/12) објављује:

ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за Јавну набавку број 56/14/606006 "Дизел јамска локомотива“, Ознака из општег речника јавне набавке: 34611000- Локомотиве.

1. Измена се односи на УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ конкурсне документације, тачка 9. на страни 6/51 где стоји:

- (Цене у понуди могу бити исказане у динарима , без пореза, укључујући елементе њене структуре (нпр. трошкови превоза, акцизе, осигурања, евентуалних попуста, марже, и других зависних трошкова).

А сада гласи:

- (Цене у понуди морају бити исказане у динарима , без пореза, укључујући елементе њене структуре (нпр. трошкови превоза, акцизе, осигурања, евентуалних попуста, марже, и других зависних трошкова).

2. Измена се односи на УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ конкурсне документације, тачка 19. на страни 10/51 где стоји:

- Плаћање се врши искључиво у динарима за домаће понуђаче, односно у еврима за иностране понуђаче, уколико се тако уговори.

Наведени став из тачке 19. из УПУТСТВА ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  за наведени предмет јавне набавке,  уклања се из конкурсне документације.

3. Измена се односи на ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ конкурсне документације, на страни 41/51  где стоји:

Дизел јамска локомотива:

Локомотива мора задовољавати следеће услове:

- Тежина локомотиве минимално 9 т.

- Димензије локомотиве:

- максимална висина 1600мм

- максимална дужина  5000мм

- максимална ширина 1200мм

- Вучна сила минимално 25 КN

- Минимални радијус лука трака 8м'

- Ширина колосека  600мм

Дизел јамске локомотиве испоручити 6(шест)месеци након потписивања Уговора.

Понуђач мора доставити стручно мишљење о усклађености предмета понуде са правилником о примени неелектричне опреме и заштитних средстава намењених за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама, а у складу са директивом Европске Уније 94/9 ATEX издато од лиценциране установе.

Сагласан

Понуђач

_______________

М.П.

А сада гласи:

Дизел јамска локомотива:

Локомотива мора задовољавати следеће услове:

- Тежина локомотиве минимално 9 т.

- Димензије локомотиве:

- максимална висина 1600мм

- максимална дужина  5000мм

- максимална ширина 1200мм

- Вучна сила минимално 25 КN

- Минимални радијус лука трака 8м'

- Ширина колосека  600мм

Дизел јамске локомотиве испоручити 6(шест)месеци након потписивања Уговора.

Понуђач мора приликом испоруке робе (дизел јамске локомотиве ) да достави стручно мишљење о усклађености предмета понуде са правилником о примени неелектричне опреме и заштитних средстава намењених за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама, а у складу са директивом Европске Уније 94/9 ATEX издато од лиценциране установе.

Сагласан

Понуђач

_______________

М.П.

У складу са наведеним изменама, а сходно члану 63. Закона о Јавним набавкама (Службени гласник РС БР.124/12) на Порталу јавних набавки  и на сајту www.jppeu.rs биће објављена нова конкурсна документација за Јавну набавку број 56/14/606006"Дизел јамска локомотива“.

Економиста у служби за Јавне набавке

Јелена Богојевић дипл.ецц.ср