Јавна набавка 67/14/606006 – Челична јамска подграда са везним елементима

ПИТАЊЕ: Обзиром на то да је на страни 49/59 Конкурсне документације „Техничка документација и технички цртежи“ прва цртица на страни 49. :“Челични звонасти профили под редним бројем 1., 2., 3. и 4. морају бити израђени од челика Е295 по ознаци ЕN или одговарајући, то јест од челика са одговарајућом ознаком у зависности од земље порекла“. Молимо Вас за прецизно образложење: Да ли се ради о челику ознаке Е295 а у складу са стандардом ЕN 10025-2 или одговарајући, а у зависности од земље порекла?

ОДГОВОР: Ради се о челику ознаке  Е295  у складу са стандардом ЕN 10025-2. Исти челик може у зависности од земље порекла имати ознаку по стандарду који важи у тој земљи. Неке од упоредивих ознака су: SRPS – Č0545, ГОСТ -Ст 5, DIN- St 50.2.

Службеник за јавне набавке

Паљић Мира, дипл.ецц. ср.