Јавна набавка 67/14/606006 – Челична јамска подграда са везним елементима

ПИТАЊЕ:  Молимо за цртеже на које се односи захтев за понуду и то:

1.Звонасти профил тежине 23-24 kg/m, са следећим карактеристикама – 3.300 kom:

- прекидна чврстоћа 510-610 N/mm²

- отпорни момент минимално Wx=68 cm³

- челик испоручити савијен у профил Ø 3,5 m

2. Звонасти профил тежине 23-24 kg/m, са следећим карактеристикама: 1.800 kom

- прекидна чврстоћа 510-610 N/mm²

- отпорни момент минимално Wx=68 cm³

- челик испоручити у профил Ø 4 m

ОДГОВОР: Подаци које тражите у Вашем захтеву већ су дати у конкурсној документацији, али дајемо их поново да би Вам детаљније образложили захтев из техничког дела конкурсне документације.

Под редним бројем 1. тражени су оквири пречника Ø3,5м (састоје се од четири сегмента) а цртеж тог оквира је дат у конкурсној документацији (стр. 49/59) као цртеж бр. 4.

Под редним бројем 2. тражени су оквири пречника Ø4м (састоје се од четири сегмента) а цртеж тог оквира је дат у конкурсној документацији (стр. 50/59) као цртеж бр. 3.

Под редним бројем 3. тражени су звонасти профили у правцима дужине 6,4м.

Карактеристике звонастих профила дате су отпорним моментом, карактеристике материјала прекидном чврстоћом и ознаком челика, тежина је дата у границама 23-24 кг/м.

Сам облик звонастог профила није ногао бити дефинисан и ствар је произвођача тј понуђача с тим да се мора налазити у оквирима техничких захтева који су дати.

Везни елементи које помињете дати су као тачка 4., посебно, јер се ставке 1., 2. и 3. испоручују без везних елемената.

Као што видите овим појашњењем није дат ни један нови елемент тако да сматрамо, све је већ обухваћено конкурсном документацијом.

Службеник за јавне набавке

Паљић Мира, дипл.ецц. ср.