На основу члана 63. став 3. Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 124/12) објављује

Додатно објашњење

за Јавну набавку број 01/15/606006 , Изолациони самоспасиоц

Назив и ознака из општег речника набавки: 44611200

На основу захтева за објашњењем једног од понуђача  који се односи на то да :

На страни 25/52 конкурсне документације као додатни услов из цлана 76.ЗЈН тражите да понуђачи доставе референц листе са копијама уговора И рачуна који се стриктно односе на ИЗОЛАЦИОНИ САМОСПАСИОЦ.

Молимо Вас да се прецизно наведе разлог зашто се тражи референца за одређено добро (које не спада у робу/опрему широке потрошње), а не добра сродна поменутом, јер се појављује сумња да долази до фаворизовања појединог понуђаца, обзиром да је И препорука Комисије за ЈН да се избегава таква формулација у обавезним условима за подношење понуда да се не би дошло до повреде члана 76, став 6 ЗЈН, а који се односи на дискриминацију понуђаца.

Имајући у виду комплетну документацију за предметну набавку, односно захтеве за испуњеност обавезних услова, понуђаца који је довољно квалификован за реализацију овако велике набавке Ви већ проверавате на више начина од којих су само неки И више него довољни: Биланси успеха И Биланси стања, Ауторизована писма од произвођаца који су упознати са садржајем И захтевима из понуде, ИСО 9001 стандардом…, тако да тражењем нереалних референци мозете озбиљно угрозити И дискриминисати понуђаце који су квалификовани за набавке овог обима.

Уколико нисте у могућности да прецизирате разлог таквих референци, Молимо Вас да измените тендерску документацију у наведеном делу И да уместо текста на страни 25/52 који наводимо: “  Копије уговора  који се односе: на наручиоце од   којих су достављене Потврде и на достављене копије рачуна и из којих се јасно види да се односе на изолационе самоспасиоце.

2.4. Копије рачуна који се односе на исте наручиоце од   којих су достављене Потврде, који у укупном збиру не могу бити мањи од вредности достављених ПОТВРДА о  референтним набавкама, из којих се јасно види да се односе на изолационе самоспасиоце“, додате или сродна заститна средства.

У супротном ћемо бити приморани да потражимо заштиту од Комисије за Јавне набавке.“

Дајемо следећи одговор: Како се ради о личном заштитном средству за заштиту дисајних органа при појави опасно отровних и штетних гасова у радној околини ( затвореном простору-јамски услови)овај производ мора да испуњава посебне услове. Изолациони самоспасиоц спада у групу производа где је потребно да се испуњавају посебни услови предвиђени стандардом СРПС ЕН 13794  што је наведено у тендеској документацији.То је довољан разлог зашто се тражи референц листа за ову врсту производа. Сви захтеви стандарда морају да буду испуњени јер се ради о производу од којих зависе животи запослених у случају појаве отровних и штетних гасова.

Уважавајући делом Вашу сугестију ,прихватљиво је да понуђачи доставе референц листе са копијама уговора и рачуна који се односе за изолациони самоспасиоц и заштитна средства за заштиту дисајних органа сродна траженом заштитном средству.Сходно томе , извршићемо измену конкурсне документације и продужити рок за доставу понуда и све то објавити на порталу УЈН и на званичном сајту ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА.