ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

РЕСАВИЦА

ПЕТРА ЖАЛЦА 2, 35237 РЕСАВИЦА

Телефон: 035/627-512, 627-009

Телефаx: 035/627-512, 627-008

e-mail: dejan.ostojic@jppeu.rs

www.jppeu.rs

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## 9. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОПРЕМЕ И ДЕЛОВА

Партија 1

- Погонска станица ТS-74 (дужина 1795 mm, ширина 490 mm, висина 545 mm),

- погонско корито,

- погонски ланчаник,

- носач - шарка L + D,

- поклопац,

- свлакач ланца 2x,

- осовиница свлакача ланца 4x.

цртеж бр. 12.

1.1.	Погонско корито ТS-74 - тежина 220 kg,

цртеж бр. 12/1.

1.2.	Погонски ланчаник ТS-74 - тежина 55 kg,

SRPS C.Х4.220, ISO 5613, 1984

полутка ланчаника x 2 ком, челични лив,

ознака ланчаника SRPS C.Х4.203 - dxх -А -Н ,14x50 - 350 - 8

цртеж бр. 13.

1.3.	Помоћни лежај ТS-74,

лежиште погонског бубња - лежај GPZ(ZKL) 22217

цртеж бр. 14.

1.4.	Eластична спојница електромотор-редуктор,

цртеж број R0 04728.

1.5.	Поклопац погона , лим 4 x 275 x 262,

цртеж бр. 15.

1.6.		Свлакач ланца, лим 5 x 186 x 135,

цртеж бр. 16.

1.7.	Носач L (шарка),

цртеж бр. 17.

1.8.		Носач D (шарка),

цртеж бр. 17.

напомена: носачи се раде у пару.

1.9.		Oсовиница свлакача ланца,

цртеж бр. 11.

1.10.	 Носач мотора, тежина 30 kg,

цртеж бр. 19.

- Повратна станица  ТS-74 (дужина 1040 mm,  ширина 714 mm, висина 290 mm, тежина 150 kg),

*састоји се из:

- повратног корита,

- повратног бубња и

- навојног вретена (2 ком) са навртком (затегом).

цртеж бр. 21.

2.1. Повратно корито,

цртеж бр. 21 поз. 1.

2.2. Повратни бубањ,

бубањ повратне станице, челични лив,

лежај GZP (ZKL) 22310 x 2 ком

цртеж бр. 22/1 и 22/2.

2.3. Навојно вретено са навртком (затегом),

цртеж бр. 25 и 26.

3. Корито ТS-74,

L=1500 mm, материјал RAEX 400,

димензије: б=420 mm, а=310 mm, х=320 mm=10о

странице 6 x 473 x 1500, материјал RAEX 400, 2 ком

преградни лим 6 x 1500 x 420, материјал RAEX 400, 1 ком

скица профила корита, цртеж бр. 23.

4. Kорито ЕВТ-20,

цртеж бр. 24.

5. Kорито GR - 2b,

цртеж бр. 2.

6. Погонска глава са ланчаником GR - 2b,

цртеж бр. 23288.

7. Повратна станица GR - 2b, цртеж број 25

  - натезно корито 1 ком, цртеж број Р 096 00 00;

  - ланчаник повратне станице са осовином 1 ком.

цртеж број Р0 82 00 00; цртеж број Р0 82 01 00.