ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОПРЕМЕ И ДЕЛОВА

Партија 2

- Погонска станица- II (дупли) погон са постољем и страницама  у себи садржи:

- 2 (два) бубња;

- спојницу са ланцем 2 ком;

- 2 (два) погонска зупчаника;

- 2 (две) одбојне ролне;

- носач горњих ролни 2 ком;

- уређај за кочење.

цртеж бр. 100.

2.   Погонски бубањ II (дупли) погон без зупчаника,

    - пречник погонског бубња			D = 400 mm;

    - дужина						L = 850 mm;

    - пречник осовине на рукавцима 			d = 80 mm;

    - дужина осовине					L = 1407 mm;

    - лежајеви ГПЗ (ЗКЛ)				22218

цртеж бр. 1/1.  (позицију 10. урадити по цртежу 101.)

3.   Погонска станица - I (један ) погон са постољем и станицама  у себи садржи:

- 2 (два) бубња;

- спојницу са ланцем 1 ком;

- 2 (два) погонска зупчаника;

- 2 (две) одбојне ролне;

- носач горњих ролни 2 ком;

- уређај за кочење.

цртеж бр. 4.

4.   Погонски бубањ  без зупчаника,

    - пречник погонског бубња			D = 400 mm;

    - дужина						L = 850 mm;

    - пречник осовине на рукавцима			d = 80 mm;

    - дужина осовине					L = 1308 mm;

    - лежајеви ГПЗ (ЗКЛ)				22218

цртеж бр. 1/2.

5.  Одбојни ваљак,

- пречник ролне					D = 133 mm;

- дужина ролне					L= 850 mm;

- пречник осовине ролне				d = 40 mm;

- дужина осовине ролне				L = 945 mm;

- лежајеви ГПЗ (ЗКЛ)				6307;

- кућиште - лимено или од пуног материјала са улежиштењем са спољне стране због могућности замене лежаја, запертлано, произвођач је дужан да достави узорак и техничку документацију ролне, цртеж бр. 8.

6.  Ланчана спојница без ланца,

      - у једну спојницу долазе 2 (две) полуспојнице , цртеж склопа бр. 9 и полуспојнице и бр.  8А и бр. 8B.

7.  Погонски зупчаник ТТ-800: цилиндрични са правим зубима,

- број зуба 46, модул 10, =20, о=0;

- W/зw=139,1-0,3/5, ливени или варени;

- dk = 480 mm; б = 89,7 mm; d = 80 mm, do = 460 mm; db=436 mm;

цртеж бр. 10,

8.  Повратна станица са бубњем,

цртеж бр. 6.

9.  Повратни бубањ,

  - пречник повратног бубња				D = 400 mm;

  - дужина							L = 850 mm;

  - пречник осовине на рукавцима 				d = 70 mm;

  - дужина осовине 						L = 910 mm;

  - лежајеви ГПЗ (ЗКЛ)					22217.

цртеж бр. 2.

10.   Истоваривач са бубњем,

цртеж бр. 5.

11.  Бубањ истоваривача са кућиштем,

    - пречник бубња истоваривача 				D = 400 mm;

    - дужина 							L = 850 mm;

    - пречник осовине на рукавцима 				d = 70 mm;

    - дужина осовине 						L = 1095 mm;

    - лежајеви ГПЗ (ЗКЛ)					22217.

цртеж бр. 3.

12.  Кућиште погонског бубња са поклопцем,

цртеж бр. 102 и 103.

13.  Кућиште истоваривача,

цртеж бр. 3/1.

14.  Подужна конструкција траке l = 3m од ливеног профила UNP-80 x 2 ком;

  - носач горњих ролни 2 ком;

  - нога подужне конструкције 1 ком;

  - лимена спојница 2 ком.

цртеж бр. 11, цртеж бр 11/1 и цртеж бр 11/2.

15 . Еластична спојница ЕМ-редуктор, цртеж број 7.