ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОПРЕМЕ И ДЕЛОВА

Партија 5

- Редуктор ТS-74, тежина 240 kg, тростепени, преносни однос i1 =29,6:

број зуба: Z1=13, Z2=43, Z3=16, Z4=51, Z5=16, Z6=45

- лежајеви 32309 x2 улазно вратило,

- 22310 x4 средња вратила,

- 22217 x2 излазно вратило,

- пречник осовине улазног вратила d1=35к7 (на месту спојнице),

- пречник осовине излазног вратила d2=70к7 (на месту спојнице).

Цртеж бр. 35

- Улазни пар  ТS-74 са навртком и осигурачем на улазном вратилу,

Цртеж бр. 35/детаљ“C“

- Улазно вратило, цртеж бр.35/1

- Вратило са тањирастим зупчаником, цртеж бр.35/2

- Вратило са зупчаником са правим зубима ТS-74

Цртеж бр.35/3

- Излазно вратило ТS-74

Цртеж бр. 35/4

- Редуктор DGT-440, преносни однос i=30,3

- улазни број обртаја 1500 о/min, снага мотора 22 КW

- Z1=41, Z2=7

- лежајеви ГПЗ(ЗКЛ) 30312x2, 30316x1, 30210x1, 22310x1

Цртеж бр. 38, 39, 40

- Улазни пар DGT -440

Цртеж бр.38 позиција 1 и 2, (улазно вратило цртеж број 41)

- Излазно вратило DGT -440

Цртеж бр.38 позиција 3

- Редуктор ТТ-800 двостепени, укупни преносни однос i = 23,6

- Z1/Z2 улазни пар 8/41,

- лежајеви 32310 - 2 ком

- средње вратило са зупчаником Z3=11,

- лежајеви 32213 - 2 ком,

- излазно вратило зупчаник Z4 =52,

- лежајеви 6217 - 2 ком,

- пречник прикључка спојнице мотора  40 mm,

- пречник прикључка спојнице пог. бубња 75 mm,

Цртеж  бр.39

- Улазни пар ТТ-800

Цртеж бр.39 позиција 56 и 25

- Зупчаник са вратилом

Цртеж бр.40

- Редуктор ГР-2б

Цртеж бр.41

- Редуктор LOT-80

Цртеж бр. 42