Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o Javnim nabavkama ( Službeni glasnik RS  br. 124/12) objavljuje

IZMENU  KONKURSNE DOKUMENTACIJE

za Javnu nabavku broj 07/15/606006 , ,,Kotrljajući ležajevi“(po partijama)

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 44442000

Izmena se odnosi na  tehničku dokumentaciju koja se dopunjuje dodatnim informacijama i to:

Za partiju 1:

-	Pozicija br.25 može se ponuditi sa čeličnim kavezom a kao alternativa može se ponuditi samo mesingani kavez. Ovaj ležaj u izvedbi sa poliamidnim kavezom  ne prihvata se kao alternativa.

Za partiju 2:

-	Pozicije od rednog broja 1 – 4 mogu se ponuditi sa čeličnim kavezom a prihvatiće se kao alternativa  i sa poliamidnim kavezom.

-	Pozicije od rednog broja 6 – 16 mogu se ponuditi sa čeličnim kavezom a prihvatiće se kao alternativa  i sa poliamidnim kavezom.

-	Pozicije redni broj 5 i 96  mogu se ponuditi sa čeličnim kavezom a prihvatiće se kao alternativa  i sa mesinganim kavezom.

-           Pozicije od rednog broja 19 – 39 ponuditi kao otvorene.

-	Pozicije redni broj 62 ,91 i 93  mogu se ponuditi sa čeličnim kavezom a prihvatiće se kao alternativa  i sa mesinganim kavezom. Ovi ležajevi sa poliamidnim kavezom ne prihvataju se kao alternativa.

-	Pozicije redni broj 92 i 94  mogu se ponuditi sa normalnim zazorom. Kao alternativa mogu se ponuditi i prihvatiće se ležaj sa C3- povećanim radijalnmi zazorom.

Za partiju 3:

Pozicija od red. br. 2 do red.br. 9 i od red.br. 11 do red. br. 16 traženi su ležajevi sa čeličnim kavezom a prihvataju se i ležajevi sa poliamidnim kavezom kao alternativa.

Pozicije od red. br. 19 do red. br. 28 i od red. br. 31 do red. br. 41 nuditi kao otvorene ležajeve.

Pozicije pod red. br. 65. 66. 104. 105. 110 i 112. traženi su ležajevi sa čeličnim kavezom a prihvataju se i ležajevi sa mesinganim kavezom kao alternativa.

Pozicija pod red. br. 81 i 113. traženi su ležajevi sa čeličnim kavezom a prihvataju se i ležajevi sa mesinganim kavezom kao alternativa.

Pozicija pod red. br. 83. i 84. i od red. br. 86. do red. br. 90. traženi su ležajevi sa čeličnim kavezom a prihvataju se i ležajevi sa poliamidnim kavezom i C3 zazorom kao alternativa.

Pozicija pod red. br. 85 traženi su ležajevi sa čeličnim kavezom a prihvataju se i ležajevi sa mesinganim kavezom i C3 zazorom kao alternativa.

Pozicija pod red. br. 103. tražen je ležaj sa čeličnim kavezom a prihvata se i ležaj sa poliamidnim kavezom kao alternativa.

Pozicija pod red. br. 109. prihvata se da bude zazor C3

Pozicija pod tačkom 116. dostavljamo izgled ležaja sa dimenzijama  (slika)

Pozicije od 83 do 101 i pozicije 103 i113 podrazumevaju isti broj ležaja i hilzni (kompletan ležaj sa hilznom) tako da zadržavamo kako je dato u tehničkoj specifikaciji.

Za  pozicije od 59 do 64 dajemo primer označavanja proizvođača FAG za ležaj pod brojem 64 (ležaj je ranije bio u nabavci i pokazao se sa svojim karakteristikama kao odgovarajući) gde se navodi sledeća oznaka i to 22324 ASMAC4 F80 a koja bi u prevodu značila sledeće:

A      kavez vođen po spoljnom prstenu

S       kavez od sinterovanog materijala

MA   masivan kavez od mesinga

C4     unutarnji zazor

F80   telerancije koje definišu zazore na ležajevima a koji rade na sitima

Ove oznake nisu jedinstvene za sve proizvođače pa Vas molimo da u skladu sa svojim oznakama dostavite i odgovarajuće ležaje a što je dato i u tehničkoj specifikaciji radi tumačenja oznaka.

Izmena se odnosi i na obrazac ponude za partiju 3 red. br. 97 na strani 31 gde stoji -  Kotrljajući ležaj 22222KH3124(čelični kavez) i sada glasi Kotrljajući ležaj 22224KH3124(čelični kavez)

Izmena se odnosi i na obrazac strukture cene koštanja  za partiju 3 na strani 56 gde stoji -  Kotrljajući ležaj 22222KH3124(čelični kavez) i sada glasi Kotrljajući ležaj 22224KH3124(čelični kavez)

Izmena se odnosi i na model ugovora  za partiju 3 na strani 89 u tabeli red.br.97  gde stoji -  Kotrljajući ležaj 22222KH3124(čelični kavez) i sada glasi Kotrljajući ležaj 22224KH3124(čelični kavez)

U skladu sa odredbama člana 63.Zakona o Javnim nabavkama ( Službeni glasnik RS  br. 124/12) ova izmene predstavljaju dopunu konkursne dokumentacije za Javnu nabavku  br. 07/15/606006 i postaju njen sastavni deo.