Одговор на питање понуђача за ЈН 23/15/606006 –  Дробилице за угаљ

Pitanje 1. -Str.30/55

За постављање опреме није предвиђена израда бетонских стопа, већ се она мора ослањати на сопствене шапе и морају обезбедити стабилност у раду.

Zbog stabilnosti u radu drobilice se postavljaju i fiksiraju na betonske nosače ili zajedničku šasiju. Ovakvim zahtevom Naručilac će dobiti veoma nestabilnu međusobnu vezu elemenata drobilice.

Одговор:

Дробилицу испоручити на челичној платформи са санкама, ради боље стабилности и манипулације у кругу рудника. Значи да нема бетонских стопа, већ је дробилица монтирана на носећој конструкцији која има санке а како би се могла померати на депоу рудника.

Pitanje 2. –str.31/55

Укупна висина дробилице са платформом до                 4 м

Na kakvu platformu Naručilac misli.

Одговор:

Мисли се на носећу конструкцију дробилице са дробилицом.

Pitanje 3. –str31/55

Дробилицу испоручити на челичној платформи са санкама, ради боље стабилности и могућности манипулације у кругу рудника.

Molimo pojašnjenje o kakvoj vrsti platforme sa sankama Naručilac misli.

Одговор:

Мисли се на носећу конструкцију дробилице која се стопама није фиксирана за подлогу већ се ослања на ''санке'' или ''скије'' а које омогућавају краћа померања дробилице у кругу депоа. Сама конструкција за дробилицу као и ослонаца дробилице може имати и додатне подупираче (али не подупираче који би били причвршћени за бетонске стопе) којима би се повећала стабилност дробилице ако већ мислите да није довољно само да се ослања на ''санке''.

Pitanje 4. –str.31/55

Запремина челичог коша           цца 3 м3

Димензије улазног дела коша          3 х 2.2 м

Димензије излазног отвора коша     0.5 х 0.5 м

Плашт коша израдити од челика отпорног на хабање      b≠   5 мм

Da Naručilac da jasniju definiciju min. ili max.

Одговор:

Предпостављам да Вас збуњује то што је за дробилицу наведена висина максимално 4м а за кош максимално 2,8м висине. С обзиром да се дробилица налази издигнута због потребе прихватања издробљеног материјала то смо предпоставили и да би висина дробилице могла бити већа у односу на кош.

У кош се врши утовар УЛТ-ом. па је наведена висина дата  водећи рачуна о висини дизања утоварне лопате.

Pitanje 5. –str.31/55

Вибро додавач  ком.1.

Вибро додавач је постављен на дну прихватног коша и са њим чини целину дозирајући и уводећи материјал у технолошки процес дробљења.

Da li Naručilac pod Vibro dodavać misli na Vibro sito, i ako je DA kolika je propusna granulacija.

Одговор:

Вибро додавач без перфорације.

Pitanje 6. –str.31/55

Дужина транспортне траке            16 м

Ширина гуменог платна                 650 мм

Пречник доњих и горњих ролни          76 мм

Врста погона: електромотор-редуктор (пужни насадни)         5.5 KW 380 V

Da Naručilac da jasniju definiciju min. ili max.

Одговор:

Дати су конструктивни захтеви за израду транспортне траке. Трака се испоручује у задатој дужини, са задатом ширином платна, са наведеним пречником цеви горњих и доњих ролни итд.

Pitanje 7. –str.31/55

Транспортер је под нагибом. Транспортер испоручити са сопственом носећом конструкцијом и металним ослонцем који може да се регулише по висини, тако да не омета формирање депоније или постављање камиона за прихват издробљеног материјала.

Da Naručilac da jasniju definiciju min. ili max.visine.

Одговор:

У захтеву је дат максимани радни нагиб транспортера од 180 минимални нагиб транспортера би био 150 .

B. Mobilna drobilica sa udarnim gredama i pratečom opremom

Pitanje 8. – str.32/55

Утоварна лопата УЛТ убацује материјал у прихватни кош, одакле се преко вибродозатора-додавача материјал додаје у дробилицу.

Da li Naručilac pod Vibro dodavać misli na Vibro sito, i ako je DA kolika je propusna granulacija.

Одговор:

Вибро додавач без перфорације

Pitanje 9. – str.32/55

Комплетно постројење мора бити мобиллно како би се омогућио транспорт уређаја са депоа на депо. Капацитет постројења је 80 т/час.

Прихватни кош, вибро додавач, дрбилица и транспортна трака, мора бити у истом склопу са дробилицом (иста мобилна платформа) .

Potrebna jasnija definicija mobilnosti drobiličnog postrojenja. Da li je samohodno sa gusenicama ili se vuče/šlepuje i ima točkove.

Одговор:

Мобилно постројење је замишњено да се налази на заједничкој платформи. Постројење није самоходно, већ је на точковима и њено пребацивање са једног места на друго врши се вучом- шлеп.

Pitanje 10. – str.33/55

Дужина транспортне траке 10 м

Ширина гуменог платна 650 мм

Врста погона: електромотор-редуктор (пужни насадни)          5.5 KW 380 V

Da Naručilac da jasniju definiciju min. ili max.

Одговор:

Дати су конструктивни захтеви за израду транспортне траке. Трака се испоручује у задатој дужини, са задатом ширином платна, са наведеним пречником цеви горњих и доњих ролни итд.

Pitanje 11. – str.34/55

Тракасти транспортерје под нагибом. Транспортер испоручити са сопственом носећом конструкцијом и металним ослонцем који може да се регулише по висини, тако да не омета формирање депоније или постављање камиона за прихват издробљеног материјала.

Da Naručilac da jasniju definiciju min. ili max.visine.

Одговор:

Максимални радни нагиб транспортера 180 минимални 150 .

Pitanje 12. – str.34/55

Управљачки ормар са аутоматским преклопником ''звезда-троугао'' и гребенастим прекидачем за искључење постројења и тастерима за пуштање у рад.

Номинални напон 380 V.

Прилагођен захтевима дробиличног постројења.

Potrebno pojašnjenje da li postrojenje ima sopstveni izvor napajanja (dizel generator), ili se napaja od spoljnog izvora napajanja, ili ima mogučnost obe napred navedene opcije.

Одговор:

Напајање се врши са спољног извора напајања, не поседује сопствено напајање (генератор).

Pitanje 13. – str.34/55

ОПШТИ ЗАХТЕВИ

Доставити потврду од овлашћених институција о исправности примењених мера заштите.

Molimo pojašnjenje ovog zahteva i o kojim institucijama se radi.

Одговор:

Није потребно доставити потврду овлашћених институција зато што је захтевима у предходном тексту ''Општег дела'' већ довољно обухваћено.

Pitanje: 14.

Udarne drobilice mogu biti za stacionarnu ugradnju (separacije i slično !) ili montažnu (na jamske transportere ili transportne trake). Pitanje o kojim vrstama drobilica je reč?

Одговор:

Реч је о дробилцама које ће бити монтиране на депоу угља.

Једна дробилица је предвиђена да буде стационарна али са могућношћу превлачења односно да буде на санкама које ће дозвољавати померање дробилице по депоу.

Друга дробилица треба да буде мобилна и монтирана на платформи заједно са усипним кошем, вибрододавачем, магнетом и транспортоном траком за одлагање издробљеног материјала.

Pitanje:  15.

Mogu li se dobiti dodatne informacije o željenim tehničkim karakteristikama: koje izlazne freakcije su poželjne, napajanje strujom (voltaža)

Одговор:

Стационарна дробилица са ударним гредама

Карактеристике дробљеног материјала:

Улазна гранулација материјала за дробљење                          0 – 200 мм

Чврстоћа дробљеног материјала до                                             60 МРа

Учешће јаловине у угљу (већински лапорац са мало глине)  20 – 40 %

Влажност материјала                                                                  20 – 40 %

Насипна маса дробљеног материјала                                        0.9 – 1.0 т/м3

Капацитет дробилице                                                 Qmax        80 т/час

Крупноћа зрна излазног материјала                                           0 – 15 мм

Дозвољено учешће надзрна у издробљеном материјалу            20 %

Минимални прихватни отвор дробилице                                400 х 600 мм

Снага погонског електромотора

(Б-3 трофазни кавезни са заштитом ИП-54)                    цца   90 KW  380 V

Мобилна дробилица са ударним гредама

Карактеристике дробљеног материјала:

Улазна гранулација материјала за дробљење                          0 – 300 мм

Чврстоћа дробљеног материјала до                                            60 МРа

Учешће јаловине у угљу (лапорац, дехидратисане глине,

црвени пешчари, кречњаци, андезити)                                     20 – 30 %

Влажност материјала                                                                  20 – 40 %

Насипна маса дробљеног материјала                                           1.2 т/м3

Капацитет дробилице                                                Qmax         80 т/час

Крупноћа зрна излазног материјала                                           0 – 15 мм

Дозвољено учешће надзрна у издробљеном материјалу            20 %

Минимални прихватни отвор дробилице                                 400 х 600 мм

Снага погонског електромотора

(Б-3 трофазни кавезни са заштитом ИП-54)                    цца   90 KW  380 V

Pitanje: 16.

Da li mogu biti i polovne ili samo nove?

Одговор:

Морају бити нове.

Pitanje: 17.

Ako su polovne da li se zahteva certifikat o generalnom pregledu i sl.

Одговор:Не могу бити половне.

Комисија за јавне набавке