На основу члана 63. став 1. Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 124/12) објављује

ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за Јавну набавку број 28/15/606006 - Челична јамска подграда са везним елементима

Измена се односи на укупне количине челичне јамске подграде и везних елемената који су предмет ове јавне набавке и динамику и рок испоруке. С тим у вези мењају се следећи документи у конкурсној документацији бр. 5402 :

- Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 3 став 5 : Рок и динамика испоруке робе, који гласи: „Испоруку челичне јамске подграде (позиције 1, 2, 3, 4 и 5)  извршити у дванаест једнаких месечних транши, и то: I транша  (цца 1/12 уговорене количине за сваку позицију) – 30 дана након закључења уговора, осталих једанаест транши по динамици: цца 1/12 уговорене количине/месечно; везне елементе (позиција 6 и 7)  у одговарајућем броју уз сваку испоруку челичне јамске подграде“.

Наведени текст се мења, и треба да стоји: Рок и динамика испоруке робе: Испоруку челичне јамске подграде (позиције 1, 2, 3, 4 и 5)  извршити у шест једнаких месечних транши, и то: I транша  (цца 1/6 уговорене количине за сваку позицију) – 30 дана након закључења уговора, осталих пет транши по динамици: цца 1/6 уговорене количине/месечно; везне елементе (позиција 6 и 7)  у одговарајућем броју уз сваку испоруку челичне јамске подграде.

- Образац понуде на страни 16/61, 17/61 и 18/61, који гласи:

| Рб. | Предмет набавке | Јед. мере | Количина | Цена | Укупна вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Звонасти профил тежине 23-24 kg/m, са следећим карактеристикама: - прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm² - отпорни момент минимално Wx=68 cm³ - челик испоручити савијен у профил Ø 4 m | Оквир | 1 800 |  |  |
| 2. | Звонасти профил тежине 23-24 kg/m, са следећим карактеристикама: - прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm² - отпорни момент минимално Wx=68 cm³ - челик испоручити савијен у профил Ø 3.5 m | Оквир | 6 000 |  |  |
| `3. | Звонасти профил тежине 23-24 kg/m, са следећим карактеристикама: - прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm² - отпорни момент минимално Wx=68 cm³ - челик испоручити у правцима дужине L=7,1m | комад | 1 200 |  |  |
| `4. | Звонасти профил тежине 23-24 kg/m, са следећим карактеристикама: - прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm² - отпорни момент минимално Wx=68 cm³ - челик испоручити у правцима дужине L=6,4m | комад | 1 350 |  |  |
| 5. | Звонасти профил тежине 28-29 kg/m, са следећим карактеристикама: - прекидна чврстоћа минимално 550 N/mm² - отпорни момент минимално Wx=90 cm³ - челик испоручити савијен према цртежу бр. 1 | оквир | 425 |  |  |
| 6. | Везни елементи челичне подграде одговарајући за звонасти профил под редним бројем 1., 2., 3. и 4. | Сет | 70 500 |  |  |
| 7. | Везни елементи челичне подграде одговарајући за звонасти профил под редним бројем 5. | Сет | 2 550 |  |  |

УКУПНО: ___________________

(динара/еура)

ПДВ: _____________________

(динара/еура)

ЗА УПЛАТУ: ________________

(динара/еура)

Понуду дајем:

(заокружити и податке уписати за а),б) или в)

а) самостално

б) са подизвођачем

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих подизвођача)

в) као заједничку понуду

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих понуђача из заједничке понуде)

| Рок испоруке и динамика испоруке: | Испоруку челичне јамске подграде (позиције 1, 2, 3, 4 и 5) извршити у дванаест једнаких месечних транши, и то: I транша (цца 1/12 уговорене количине за сваку позицију) – 30 дана након закључења уговора, осталих једанаест транши по динамици: цца 1/12 уговорене количине/месечно; везне елементе (позиција 6 и 7) у одговарајућем броју уз сваку испоруку челичне јамске подграде |
| --- | --- |
| Место и паритет испоруке | ДДП Ресавица – централни магацин (Incoterms 2010) |
| Важност понуде (не краће од 60 дана) : |  |
| Земља порекла и назив произвођача: За позиције бр. 1, 2. 3 и 4 |  |
| За позицију бр. 5 |  |
| За позицију бр. 6 |  |
| За позицију бр. 7 |  |

Мења се, и треба да стоји:

| Рб. | Предмет набавке | Јед. мере | Количина | Цена | Укупна вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Звонасти профил тежине 23-24 kg/m, са следећим карактеристикама: - прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm² - отпорни момент минимално Wx=68 cm³ - челик испоручити савијен у профил Ø 4 m | Оквир | 1 116 |  |  |
| 2. | Звонасти профил тежине 23-24 kg/m, са следећим карактеристикама: - прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm² - отпорни момент минимално Wx=68 cm³ - челик испоручити савијен у профил Ø 3.5 m | Оквир | 3 360 |  |  |
| `3. | Звонасти профил тежине 23-24 kg/m, са следећим карактеристикама: - прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm² - отпорни момент минимално Wx=68 cm³ - челик испоручити у правцима дужине L=7,1m | комад | 780 |  |  |
| `4. | Звонасти профил тежине 23-24 kg/m, са следећим карактеристикама: - прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm² - отпорни момент минимално Wx=68 cm³ - челик испоручити у правцима дужине L=6,4m | комад | 876 |  |  |
| 5. | Звонасти профил тежине 28-29 kg/m, са следећим карактеристикама: - прекидна чврстоћа минимално 550 N/mm² - отпорни момент минимално Wx=90 cm³ - челик испоручити савијен према цртежу бр. 1 | оквир | 425 |  |  |
| 6. | Везни елементи челичне подграде одговарајући за звонасти профил под редним бројем 1., 2., 3. и 4. | Сет | 42 000 |  |  |
| 7. | Везни елементи челичне подграде одговарајући за звонасти профил под редним бројем 5. | Сет | 2 550 |  |  |

УКУПНО: ___________________

(динара/еура)

ПДВ: _____________________

(динара/еура)

ЗА УПЛАТУ: ________________

(динара/еура)

Понуду дајем:

(заокружити и податке уписати за а),б) или в)

а) самостално

б) са подизвођачем

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих подизвођача)

в) као заједничку понуду

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих понуђача из заједничке понуде)

| Рок испоруке и динамика испоруке: | Испоруку челичне јамске подграде (позиције 1, 2, 3, 4 и 5) извршити у шест једнаких месечних транши, и то: I транша (цца 1/6 уговорене количине за сваку позицију) – 30 дана након закључења уговора, осталих пет транши по динамици: цца 1/6 уговорене количине/месечно; везне елементе (позиција 6 и 7) у одговарајућем броју уз сваку испоруку челичне јамске подграде |
| --- | --- |
| Место и паритет испоруке | ДДП Ресавица – централни магацин (Incoterms 2010) |
| Важност понуде (не краће од 60 дана) : |  |
| Земља порекла и назив произвођача: За позиције бр. 1, 2. 3 и 4 |  |
| За позицију бр. 5 |  |
| За позицију бр. 6 |  |
| За позицију бр. 7 |  |

- Образац структуре цене коштања на страни 35/61 и 36/61, који гласи:

|  | Јед .мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Стопа ПДВ-а на јед. цену | Износ ПДВ-а на јед. Цену | Количина | Укупна вредност без ПДВ-а | Износ ПДВ-а на укупну вредност | Укупна вредност + ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Звонасти профил, 23-24kg/m, са следећим карактеристикама: - прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm² - отпорни момент минимално Wx=68 cm³ - челик испоручити савијен у профил Ø 4 m | Оквир |  |  |  |  | 1 800 |  |  |  |
| Звонасти профил, 23-24kg/m, са следећим карактеристикама: - прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm² - отпорни момент минимално Wx=68 cm³ - челик испоручити савијен у профил Ø 3,5 m | Оквир |  |  |  |  | 6 000 |  |  |  |
| Звонасти профил, 23-24kg/m, са следећим карактеристикама: - прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm² - отпорни момент минимално Wx=68 cm³ - челик испоручити у правцима дужине L=7,1m | Комад |  |  |  |  | 1 200 |  |  |  |
| Звонасти профил, 23-24kg/m, са следећим карактеристикама: - прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm² - отпорни момент минимално Wx=68 cm³ - челик испоручити у правцима дужине L=6,4m | Комад |  |  |  |  | 1 350 |  |  |  |
| Звонасти профил, 28-29 kg/m, са следећим карактеристикама: - прекидна чврстоћа минимално 550 N/mm² - отпорни момент минимално Wx=90 cm³ - челик испоручити савијен према цртежу бр. 1 | оквир |  |  |  |  | 425 |  |  |  |
| Везни елементи челичне подграде одговарајући за звонасти профил под редним бројем 1., 2., 3. и 4. | Сет |  |  |  |  | 70 500 |  |  |  |
| Везни елементи челичне подграде одговарајући за звонасти профил под редним бројем 5. | Сет |  |  |  |  | 2 550 |  |  |  |

Мења се, и треба да стоји:

|  | Јед .мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Стопа ПДВ-а на јед. цену | Износ ПДВ-а на јед. Цену | Количина | Укупна вредност без ПДВ-а | Износ ПДВ-а на укупну вредност | Укупна вредност + ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Звонасти профил, 23-24kg/m, са следећим карактеристикама: - прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm² - отпорни момент минимално Wx=68 cm³ - челик испоручити савијен у профил Ø 4 m | Оквир |  |  |  |  | 1 116 |  |  |  |
| Звонасти профил, 23-24kg/m, са следећим карактеристикама: - прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm² - отпорни момент минимално Wx=68 cm³ - челик испоручити савијен у профил Ø 3,5 m | Оквир |  |  |  |  | 3 360 |  |  |  |
| Звонасти профил, 23-24kg/m, са следећим карактеристикама: - прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm² - отпорни момент минимално Wx=68 cm³ - челик испоручити у правцима дужине L=7,1m | Комад |  |  |  |  | 780 |  |  |  |
| Звонасти профил, 23-24kg/m, са следећим карактеристикама: - прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm² - отпорни момент минимално Wx=68 cm³ - челик испоручити у правцима дужине L=6,4m | Комад |  |  |  |  | 876 |  |  |  |
| Звонасти профил, 28-29 kg/m, са следећим карактеристикама: - прекидна чврстоћа минимално 550 N/mm² - отпорни момент минимално Wx=90 cm³ - челик испоручити савијен према цртежу бр. 1 | оквир |  |  |  |  | 425 |  |  |  |
| Везни елементи челичне подграде одговарајући за звонасти профил под редним бројем 1., 2., 3. и 4. | Сет |  |  |  |  | 42 000 |  |  |  |
| Везни елементи челичне подграде одговарајући за звонасти профил под редним бројем 5. | Сет |  |  |  |  | 2 550 |  |  |  |

- Техничка спецификација и технички цртежи на страни 47/61 и 48/61, који гласи:

  - Звонасти профил тежине 23-24 kg/m,  количина 1 800 оквира

са следећим карактеристикама:

- прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm²

- отпорни момент минимално Wx=68cm³

- челик испоручити савијен у кружни профил Ø4m (цртеж бр. 3)

  - Звонасти профил тежине 23-24 kg/m,  количина  6 000 оквира

са следећим карактеристикама:

- прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm²

- отпорни момент минимално Wx=68cm³

- челик испоручити савијен у кружни профил Ø 3,5m (цртеж бр. 4)

3.   Звонасти профил тежине 23-24 kg/m,  количина  1 200 комада

са следећим карактеристикама

- прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm²

- отпорни момент минимално Wx=68cm³

- челик испоручити у правцима дужине L=7,1m

4.  Звонасти профил тежине 23-24 kg/m,  количина  1 350 комада

са следећим карактеристикама:

- прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm²

- отпорни момент минимално Wx=68cm³

- челик испоручити у правцима дужине L=6,4

5.  Звонасти профил тежине 28-29 kg/m,  количина  425 оквира

са следећим карактеристикама:

- прекидна чврстоћа минимално 550 N/mm²

- отпорни момент минимално Wx=90 cm³

- челик испоручити савијен према цртежу бр. 1

6.  Везни елементи челичне подграде, количина 70 500 сетова (цртеж бр. 2. у прилогу техничке спецификације дат је  само као појашњење појма везних елемената (спојног прибора) за неке до сада коришћене врсте јамске челичне подграде).

7. Везни елементи челичне подграде одговарајући за звонасти профил под редним бројем 5., количина 2 550 сетова.

- Челични звонасти профили под  редним бројем 1., 2.,3. и 4 . морају бити израђени од челика E295  по ознаци EN или одговарајући, то јест од челика са одговарајућом ознаком у зависности од земље порекла.

- Челични звонасти профили под  редним бројем 1., 2.,3. и 4. морају бити израђени од истообразног звонастог профила са истом ознаком.

- Челични звонасти профил под  редним бројем 5 мора бити израђен од челика 31Мn4 по стандарду DIN 21350 или одговарајући, то јест од челика са одговарајућом ознаком у зависности од земље порекла.

- Понуђач је у обавези да достави каталошку документацију за понуђену челичну јамску подграду произвођача  челичне јамске подграде кога је навео у обрасцу понуде и чије оригинално писмо (овлашћење) произвођача је доставио као тражени додатни доказ.

- Везни елементи под редним бројем 6. испоручују се у сетовима садржаним од обујмице, узенгије и две навртке и морају бити одговарајући за звонасти профил под редним бројем 1., 2.,3. и 4 а везни елементи под редним бројем 7. морају бити одговарајући за звонасти профил под редним бројем 5.

- Испоруку челичне јамске подграде (позиције 1., 2.,3., 4. и 5.) извршити у дванаест једнаких месечних транши, и то: I транша  (цца 1/12 уговорене количине за сваку позицију) – 30 дана након закључења уговора, осталих једанаест  транши по динамици:цца 1/12 уговорене количине/месечно; везне елементе (позиција 6. и 7.)  у одговарајућем броју уз сваку испоруку челичне јамске подграде.

- Уз сваку испоруку челичне јамске подграде (позиције 1., 2.,3., 4. и 5.) доставити атест (сертификат) произвођача као доказ о усаглашености квалитета испоручене количине челичне јамске подграде са квалитативним карактеристикама наведеним у оригиналном писму (овлашћењу) произвођача.

- Уколико се у току експлоатације испоручене челичне јамске подграде појави потреба за провером квалитета, Наручилац задржава право провере квалитета у домаћој овлашћеној институцији,методом случајног узорка, уз заједничко присуство представника Наручиоца и Понуђача.

Мења се, и треба да стоји:

    - Звонасти профил тежине 23-24 kg/m,  количина 1 116 оквира

са следећим карактеристикама:

- прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm²

- отпорни момент минимално Wx=68cm³

- челик испоручити савијен у кружни профил Ø4m (цртеж бр. 3)

- Звонасти профил тежине 23-24 kg/m,  количина  3 360 оквира

са следећим карактеристикама:

- прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm²

- отпорни момент минимално Wx=68cm³

- челик испоручити савијен у кружни профил Ø 3,5m (цртеж бр. 4)

3.   Звонасти профил тежине 23-24 kg/m,  количина  780 комада

са следећим карактеристикама

- прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm²

- отпорни момент минимално Wx=68cm³

- челик испоручити у правцима дужине L=7,1m

4.  Звонасти профил тежине 23-24 kg/m,  количина  876 комада

са следећим карактеристикама:

- прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm²

- отпорни момент минимално Wx=68cm³

- челик испоручити у правцима дужине L=6,4

5.  Звонасти профил тежине 28-29 kg/m,  количина  425 оквира

са следећим карактеристикама:

- прекидна чврстоћа минимално 550 N/mm²

- отпорни момент минимално Wx=90 cm³

- челик испоручити савијен према цртежу бр. 1

6.  Везни елементи челичне подграде, количина 42 000 сетова (цртеж бр. 2. у прилогу техничке спецификације дат је  само као појашњење појма везних елемената (спојног прибора) за неке до сада коришћене врсте јамске челичне подграде).

7. Везни елементи челичне подграде одговарајући за звонасти профил под редним бројем 5., количина 2 550 сетова.

- Челични звонасти профили под  редним бројем 1., 2.,3. и 4 . морају бити израђени од челика E295  по ознаци EN или одговарајући, то јест од челика са одговарајућом ознаком у зависности од земље порекла.

- Челични звонасти профили под  редним бројем 1., 2.,3. и 4. морају бити израђени од истообразног звонастог профила са истом ознаком.

- Челични звонасти профил под  редним бројем 5 мора бити израђен од челика 31Мn4 по стандарду DIN 21350 или одговарајући, то јест од челика са одговарајућом ознаком у зависности од земље порекла.

- Понуђач је у обавези да достави каталошку документацију за понуђену челичну јамску подграду произвођача  челичне јамске подграде кога је навео у обрасцу понуде и чије оригинално писмо (овлашћење) произвођача је доставио као тражени додатни доказ.

- Везни елементи под редним бројем 6. испоручују се у сетовима садржаним од обујмице, узенгије и две навртке и морају бити одговарајући за звонасти профил под редним бројем 1., 2.,3. и 4 а везни елементи под редним бројем 7. морају бити одговарајући за звонасти профил под редним бројем 5.

- Испоруку челичне јамске подграде (позиције 1., 2.,3., 4. и 5.) извршити у шест једнаких месечних транши, и то: I транша  (цца 1/6 уговорене количине за сваку позицију) – 30 дана након закључења уговора, осталих пет  транши по динамици:цца 1/6 уговорене количине/месечно; везне елементе (позиција 6. и 7.)  у одговарајућем броју уз сваку испоруку челичне јамске подграде.

- Уз сваку испоруку челичне јамске подграде (позиције 1., 2.,3., 4. и 5.) доставити атест (сертификат) произвођача као доказ о усаглашености квалитета испоручене количине челичне јамске подграде са квалитативним карактеристикама наведеним у оригиналном писму (овлашћењу) произвођача.

- Уколико се у току експлоатације испоручене челичне јамске подграде појави потреба за провером квалитета, Наручилац задржава право провере квалитета у домаћој овлашћеној институцији,методом случајног узорка, уз заједничко присуство представника Наручиоца и Понуђача.

- Модел уговора, члан 3, страна 55/61 и 56/61, који гласи:

Продавац се обавезује да испоручи Купцу челичну јамску подграду са везним елементима, у свему према по спецификацији и ценама датим у понуди Продавца број ________ од ________. године, и то:

| Рб. | Предмет набавке | Јед. мере | Количина | Цена | Укупна вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Звонасти профил тежине 23-24 kg/m, са следећим карактеристикама: - прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm² - отпорни момент минимално Wx=68 cm³ - челик испоручити савијен у профил Ø 4 m | Оквир | 1 800 |  |  |
| 2. | Звонасти профил тежине 23-24 kg/m, са следећим карактеристикама: - прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm² - отпорни момент минимално Wx=68 cm³ - челик испоручити савијен у профил Ø 3.5 m | Оквир | 6 000 |  |  |
| 3. | Звонасти профил тежине 23-24 kg/m, са следећим карактеристикама: - прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm² - отпорни момент минимално Wx=68 cm³ - челик испоручити у правцима дужине L=7,1m | комад | 1 200 |  |  |
| 4. | Звонасти профил тежине 23-24 kg/m, са следећим карактеристикама: - прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm² - отпорни момент минимално Wx=68 cm³ - челик испоручити у правцима дужине L=6,4m | комад | 1 350 |  |  |
| 5. | Звонасти профил тежине 28-29 kg/m, са следећим карактеристикама: - прекидна чврстоћа минимално 550 N/mm² - отпорни момент минимално Wx=90 cm³ - челик испоручити савијен према цртежу бр. 1 | оквир | 425 |  |  |
| 6. | Везни елементи челичне подграде одговарајући за звонасти профил под редним бројем 1., 2., 3. и 4. | Сет | 70 500 |  |  |
| 7. | Везни елементи челичне подграде одговарајући за звонасти профил под редним бројем 5. | Сет | 2 550 |  |  |

Укупна вредност уговора без ПДВ-а износи _________________ динара/евра.

ПДВ износи _________________ динара/евра.

Укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи _________________ динара/евра.

Цена ћа се обрачунавати у 	динарској противвредности по средњем девизном курсу Народне Банке Србије важећем на дан  пријема исправног рачуна на архиви Наручиоца.

Продавац гарантује  непроменљивост цене до коначне реализације уговора.

Уговорне стане сагласно констатују да су уговореном ценом из овог члана обухваћени  сви трошкови које поводом извршења овог уговора има Продавац.

Мења се, и треба да стоји:

Продавац се обавезује да испоручи Купцу челичну јамску подграду са везним елементима, у свему према по спецификацији и ценама датим у понуди Продавца број ________ од ________. године, и то:

| Рб. | Предмет набавке | Јед. мере | Количина | Цена | Укупна вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Звонасти профил тежине 23-24 kg/m, са следећим карактеристикама: - прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm² - отпорни момент минимално Wx=68 cm³ - челик испоручити савијен у профил Ø 4 m | Оквир | 1 116 |  |  |
| 2. | Звонасти профил тежине 23-24 kg/m, са следећим карактеристикама: - прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm² - отпорни момент минимално Wx=68 cm³ - челик испоручити савијен у профил Ø 3.5 m | Оквир | 3 360 |  |  |
| 3. | Звонасти профил тежине 23-24 kg/m, са следећим карактеристикама: - прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm² - отпорни момент минимално Wx=68 cm³ - челик испоручити у правцима дужине L=7,1m | комад | 780 |  |  |
| 4. | Звонасти профил тежине 23-24 kg/m, са следећим карактеристикама: - прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm² - отпорни момент минимално Wx=68 cm³ - челик испоручити у правцима дужине L=6,4m | комад | 876 |  |  |
| 5. | Звонасти профил тежине 28-29 kg/m, са следећим карактеристикама: - прекидна чврстоћа минимално 550 N/mm² - отпорни момент минимално Wx=90 cm³ - челик испоручити савијен према цртежу бр. 1 | оквир | 425 |  |  |
| 6. | Везни елементи челичне подграде одговарајући за звонасти профил под редним бројем 1., 2., 3. и 4. | Сет | 42 000 |  |  |
| 7. | Везни елементи челичне подграде одговарајући за звонасти профил под редним бројем 5. | Сет | 2 550 |  |  |

Укупна вредност уговора без ПДВ-а износи _________________ динара/евра.

ПДВ износи _________________ динара/евра.

Укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи _________________ динара/евра.

Цена ћа се обрачунавати у 	динарској противвредности по средњем девизном курсу Народне Банке Србије важећем на дан  пријема исправног рачуна на архиви Наручиоца.

Продавац гарантује  непроменљивост цене до коначне реализације уговора.

Уговорне стане сагласно констатују да су уговореном ценом из овог члана обухваћени  сви трошкови које поводом извршења овог уговора има Продавац.

- Модел уговора, члан 6, страна 57/61, који гласи:

Продавац се обавезује да уговорена добра-челичну јамску подграду (позиције 1, 2, 3, 4 и 5 из чл.3. овог Уговора) испоручи Купцу, ДДП Ресавица – централни магацин Ресавица (Incoterms 2010),  у 12 (дванаест) једнаких транши (цца 1/12 уговорене количине за сваку позицију) и  по следећој динамици:

1.	прва транша- најкасније у року до 30 (тридесет) дана од дана ступања овог Уговора на снагу;

2.	друга транша - најкасније у року до 2 (два) месеца од дана ступања овог Уговора на снагу;

3.	трећа транша - најкасније у року до 3 (три) месеца од дана ступања овог Уговора на снагу;

4.	четврта транша -најкасније у року до 4 (четири) месеца од дана ступања овог Уговора на снагу;

5.	пета транша  - најкасније у року до 5 (пет) месеци од дана ступања овог Уговора на снагу.

6.	шеста транша- најкасније у року до 6 (шест) месеци од дана ступања овог Уговора на снагу;

7.	седма транша - најкасније у року до 7 (седам) месеци од дана ступања овог Уговора на снагу;

8.	осма транша - најкасније у року до 8 (осам) месеци од дана ступања овог Уговора на снагу;

9.	девета транша - најкасније у року до 9 (девет) месеци од дана ступања овог Уговора на снагу;

10.	десета транша - најкасније у року до 10 (десет) месеци од дана ступања овог Уговора на снагу.

11.	једанаеста транша - најкасније у року до 11 (једанаест) месеци од дана ступања овог Уговора на снагу.

12.	дванаеста транша - најкасније у року до 12 (дванаест) месеци од дана ступања овог Уговора на снагу.

Продавац се обавезује да уговорена добра-везне елементе (позиције 6. и 7. из чл.3. овог Уговора) испоручи Купцу, ДДП Ресавица – централни магацин Ресавица (Incoterms 2010), у одговарајућем броју уз сваку испоруку челичне јамске подграде.

Купац ће у поруџбеници прецизирати врсту и количину добара коју захтева, место и време испоруке.

Мења се, и треба да стоји:

Продавац се обавезује да уговорена добра-челичну јамску подграду (позиције 1, 2, 3, 4 и 5 из чл.3. овог Уговора) испоручи Купцу, ДДП Ресавица – централни магацин Ресавица (Incoterms 2010),  у 6 (шест) једнаких транши (цца 1/6 уговорене количине за сваку позицију) и  по следећој динамици:

1.	прва транша- најкасније у року до 30 (тридесет) дана од дана ступања овог Уговора на снагу.;

2.	друга транша - најкасније у року до 2 (два) месеца од дана ступања овог Уговора на снагу, а најкасније до;

3.	трећа транша - најкасније у року до 3 (три) месеца од дана ступања овог Уговора на снагу;

4.	четврта транша -најкасније у року до 4 (четири) месеца од дана ступања овог Уговора на снагу;

5.	пета транша  - најкасније у року до 5 (пет) месеци од дана ступања овог Уговора на снагу.

6.	шеста транша- најкасније у року до 6 (шест) месеци од дана ступања овог Уговора на снагу;

Продавац се обавезује да уговорена добра-везне елементе (позиције 6. и 7. из чл.3. овог Уговора) испоручи Купцу, ДДП Ресавица – централни магацин Ресавица (Incoterms 2010), у одговарајућем броју уз сваку испоруку челичне јамске подграде.

Купац ће у поруџбеници прецизирати врсту и количину добара коју захтева, место и време испоруке.

У складу са наведеним изменама урађена је измењена конкурсна документација која ће истог дана бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет сајту www.jppeu.rs.

Због обима наведених измена биће продужен рок за подношење  понуда, о чему ће

бити објављено обавештење о продужетку рока за подношење понуда.

КОМИСИЈА ЗА ЈН 28/15/606006