Одговор на питање понуђача бр. 2 за ЈН 28/15/606006 –  Челична јамска подграда са везним елементима

ПИТАЊЕ број 1: Поводом конкурсне документације 5402 вазану за јавну набавку 28/15/606006

молим за појашњење на страни 48 конкурсне документације, део Техничка

спецификација и технички цртежи стоји:

„7. Везни елементи челичне подграде одговарајући за звонасти профил под

редним бројем 5., количина 2 550 сетова.

-        Челични звонасти профили под  редним бројем 1., 2.,3. и 4 . морају

бити израђени од челика E295  по ознаци EN или одговарајући, то јест од

челика са одговарајућом ознаком у зависности од земље порекла.

-        Челични звонасти профили под  редним бројем 1., 2.,3. и 4. морају

бити израђени од истообразног звонастог профила са истом ознаком.

-        Челични звонасти профил под  редним бројем 5 мора бити израђен од

челика 31Мn4 по стандарду DIN 21350 или одговарајући, то јест од челика са

одговарајућом ознаком у зависности од земље порекла.

итд...“

Молим Вас за допунску информацију за челичне звонасте профиле под редним

бројем 5 везано за висине, дужине и ширине поменутих профила  и да ли је у

питању пермутација у називу стандарда DIN 21350 уместо DIN 21530.

ОДГОВОР број 1:  На цртежу број 1 страна 49/61 конкурсне документације дефинисане су дужина, ширина и висина оквира под редним бројем 5. Уколико се Ваше питање не односи на оквир већ на звонасти профил то су подаци које требате Ви дати понудом а да при том испоштујете захтеве из конкурсне документације који се односе на тражене вредности јединичне тежине и отпорног момента.

На страни 48/61 конкурсне документације, тачка 7. став 3, стоји: „Челични звонасти профил под  редним бројем 5 мора бити израђен од челика 31Мn4 по стандарду DIN 21350 или одговарајући, то јест од челика са одговарајућом ознаком у зависности од земље порекла“. Направљена је пермутација тј. грешка  у називу стандарда па уместо наведеног текста треба да стоји: „Челични звонасти профил под  редним бројем 5 мора бити израђен од челика 31Мn4 по стандарду DIN 21530 или одговарајући, то јест од челика са одговарајућом ознаком у зависности од земље порекла“.

У вези са последњим ставом биће дата измена конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 28/15/606006