На основу члана 63. став 3. Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 124/12) објављује

Додатно објашњење

за Јавну набавку број 39/15/606006 , Резервни делови за ремонт водоводних и толпотних постројења“  (по партијама)

Назив и ознака из општег речника набавки: 44160000 (Цевоводи, цевни системи, цеви, омотачи цеви и сродни артикли), 384418000 (Калориметри), 42522000 (Вентилатори, изузев за домаћинство)

На основу захтева за објашњењем једног од понуђача  који се односи на то :

- Да ли суприрубнице за цеви и лукове заварене са обе стране дајемо следећи одговор:Да, заварене су са обе стране.

- Да ли може да се дефинише тачан спољни пречник за цеви Ø80, Ø90 i Ø100 дајемо следећи одговор: Спољни пречници и дебљина зида поменутих цеви су:

за цеви Ø80   _________ Ø76,1x 2,8 mm.

за цеви Ø90   _________ Ø88,9x 2,8 mm.

за цеви Ø100   ________ Ø108x 2,8 mm.

- Да ли су вентили са електро погоном регулациони, трокраки или пролазни, дајемо следећи одговор: Пролазни