На основу члана 63. став 1. Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 124/12) објављује

ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за Јавну набавку мале вредности број 83/15,,Бушалица за угаљ 1.5kw;50Hz;127V у Ех заштити“

Назив и ознака из општег речника набавки: 42652000

На страни 27 КД  у Техничкој спецификацијиостао стоји Рударска капна лампа, а треба да стоји Бушилица за угаљ

У складу са одредбама члана 63.Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 124/12) ова измене представљају допуну конкурсне документације за Јавну набавку мале вредности  бр. број 83/15 и постају њен саставни део.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Бушилице за угаљ

- Напон..........................  127 V

- Снага........................... 1,55 kW

- Фрекфенција............... 50 Hz

- Струја............................ 8А

- Број обртаја................... 610 о/min.

- Тежина.......................... не већа од 16 кг.

- БУШИЛИЦА ТРЕБА БИТИ КОНСТРУИСАНА ЗА ТЕШКЕ УСЛОВЕ РАДА У АТМОСВЕРАМА ГДЕ ЈЕ ПРИСУСТВО МЕТАНА И УГЉЕНЕ ПРАШИНЕ КОНСТАНТНО.БУШИЛИЦА МОРА БИТИ ИЗВЕДЕНА У-I М2 Exde I;IP-54 заштити, у складу са важећим техничким прописима и стандардима SRPS EN.60079-1;SRPS EN.60079-7.

- Приликом испоруке неопходно је доставити сву потребну атестну (реатест)документацију као доказ испуњености траженог степена заштите.

Напомена: понуђач мора оверити техничку спецификацију потписом и печатом.

Место: ___________________       Понуђач: ____________________________________

Датум: ___________________           М.П.               __________________________