Na osnovu pitanja jednog od ponuđača,a na osnovu člana 63. stav 3.,Zakona o javnim

nabavkama Republike Srbije naručilac daje  sledeće pojašnjenje:

PITANJE 1

Pitanje br. 1

U tenderskoj dokumentaciji na stani 27/43 konkursne dokumentacije u tehničkoj specifikaciji električne bušalice za ugalj zahtevate:

• Napon.......................... 127 V

• Snaga........................... 1,55 kW

• Frekfencija............... 50 Hz

• Struja............................ 8A

• Broj obrtaja................... 610 o/min.

• Težina.......................... ne veća od 16 kg.

S obzirom da ste dali striktne uslove samo za jedan model i jednog proizvođača, zahtevamo da dozvolite da se ponude i bušilice sličnih karakteristika.

Predlažemo da korigujete karakteristike na ovaj način.

• Napon.......................... 127 V

• Snaga........................... 1,50-1,60 kW

• Frekfencija............... 50 Hz

• Struja............................ 8-12 A

• Broj obrtaja................... 600-650 o/min.

• Težina.......................... ne veća od 16 kg.

ODGOVOR:

- SVE ZA NAS BITNE KARAKTERISTIKE DATE SU U TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI TENDERA I ISTE SE NE MOGU MENJATI.

- UREĐAJ (frekfentni pretvarač) IZ KOGA SE POMENUTE BUŠILICE NAPAJAJU DIMENZIONISAN JE PREMA NAVEDENIM KARAKTERISTIKAMA

- ELEKTRIČNA-ELEKTRONSKA ZAŠTITA SMEŠTENA U PRETVARAČIMA KOJOM SE MAŠINICA ŠTITI DIMENZIONISANA JE PREMA TRAŽENIM PODACIMA NAVEDENIM U T.DOKUMENTACIJI NA OSNOVU ČEGA SU DATI I CERTIFIKATI AKREDITOVANIH USTANOVA ZA TU VRSTU UREĐAJA

- TVRDNJA DA DATI USLOVI SU STRIKTNI USLOVI SAMO ZA JEDAN MODEL,KAO I TO DA SE ODNOSE SAMO NA JEDNOG PROIZVOĐAČA NEOSNOVANA JE.

- POMENUTE MAŠINICE ZA BUŠENJE UGLJA SU U Ex ZAŠTITI A NE U ,,Eh" KAKO JE U ZAHTEVU ZA IZMENU T. DOKUMENTACIJE NAVEDENO.

- U DOSADAŠNJIM NABAVKAMA UVEK SMO IMALI VIŠE PONUĐAČA PA JE KONSTATACIJA O FAVORIZOVANJU JEDNOG PROIZVOĐAČA PROIZVOLJNA.