Одговор на питања за ЈН 48/15/606006 –  Рудничке трафо станице у Ех заштити

Питање бр. 1: Молимо, да потврдите, да је тип захтеване класе изолације трансформатора: „H” .

Одговор: .Класа изолације је,, H "како је наведено у конкурсној документацији.

Питање бр. 2: Молимо појашњење, да ли се максимална тежина дата у техничкој документацји (2400kg) односи на цели трансформатор, или на делове трансформатора који ће се транспортовати у јами (трафо станица може се расклопити за време транспорта).

Одговор: Дата тежина је максимална тежина комплетне трафо станице.

Питање бр. 3: Сходно захтевима трафо станица треба, да поседује ЕxdеI ознаку, молимо одговор, да ли је прихватљиво, да цела трафо станица поседује ознаку Еx d I (све коморе у непродорној изведби).

Одговор: Трафо станица треба да буде у траженој заштити - I M2 EExde I;IP-54,а не EExd I.

Питање бр. 4: Молимо информацију који је тражени број одвода са стране NN за поједине трафо станице.

Одговор: Број извода – један.

Питање бр. 5: Молимо информацију, да ли постоји могућност, да се уговорно плаћање изврши у еурима или је та могућност искључена?

Одговор: Део конкурсне документације који се односи на ваше питање је прављен по упутству финансијског сектора ЈП ПЕУ Ресавица и нема могућности за измену конкурсне документације у том делу јер нама могућности за девизно плаћање.

Комисија за ЈН 48/15/606006