Одговор на питањe понуђача за

ЈН 85/15 – Центрифугалне пумпе

На основу питања једног од понуђача, а на основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама Републике Србије (Сл. Гласник РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац даје следећи одговор на постављено питање:

Питање понуђача:

Поштовани,

Молимо Вас да нам кажете која је снага мотора и број обртаја, односно које су карактеристике мотора? Како би дали адекватну понуду.

Одговор наручиоца:

Поштовани,

караткеристике електромотора су одређене карактеристикама пумпе коју тај мотор треба да покреће, тј. снага електромотора зависи од капацитета пумпе Q (l/s) и висине испумпавања H (m) коју та пумпа треба да оствари, а пошто пумпе раде у јамским условима са прљавом водом онда је број обртаја одређен на n = 1460 min-1.

Пумпе треба испоручити БЕЗ ЕЛЕКТРОМОТОРА са комплетном спојницом, стим да спојница треба да одговара мотору са којим се пумпа повезије.

Што се тиче карактеристика електромотора који су сада у раду, оне су следеће:

- за центрифугалну пумпу VPN 150-4

електромотор: - снага мотора N = 90 kW;

- број обртаја n = 1460 min-1.

- за центрифугалну пумпу VPN 150-5

електромотор: - снага мотора N = 110 kW;

- број обртаја n = 1460 min-1.

- за центрифугалну пумпу VPN 101-5

електромотор: - снага мотора N = 55 kW;

- број обртаја n = 1450 min-1.

Комисија за ЈН 85/15

П О З Д Р А В

С Р Е Ћ Н О !