Na osnovu pitanja jednog od ponuđača,a na osnovu člana 63. stav 3.,Zakona o javnim

nabavkama Republike Srbije naručilac daje  sledeće pojašnjenje:

PITANJA:

1.Koja kontrola zavara je potrebna i u kom obimu kod izrade skretne komore?

2.U vezi sa bušenjem plivajuće komore na strani 14/47 tačka.2. Koliko je potrebno otvora na

prednjoj i na zadnjoj ploči skretne komore i koji je prečnik rupa koje treba da se buše?

3.Na segmentu zadnjeg danca kotla koliko ima otvora i koji im je prečnik?

ODGOVORI:

- Penetrantska kontrola u obimu 100 %

- Prednja ploca plivajuce komore precnik otvora 91 mm,broj otvora 24,precnik otvora 806 mm,broj otvora 1,Zadnja ploca plivajuce komore precnik otvora 64 mm,broj otvora 31,precnik otvora 586,broj otvora 1

- Segment zadnjeg danca bubnja precnik otvora 64,broj otvora 31,precnik otvora 586,broj otvora 1

S R E Ć N O !!!