Одговор на питање понуђача бр. 1 за ЈН 54/15/606006 –  Стабилни вијчани компресори

ПИТАЊЕ:

Шта се подразумева под " RAK верзија " стабилних вијачних компресора ?

ОДГОВОР:

У питању је забуна: цео текст конкурсне документације је писан ћирилицом изузев техничких ознака. То значи да није у питању " RAK верзија ", ћирилично написано то је ПАК верзија. У изворном тексту конкурсне документације само је реч РАК написана латиницом  јер се ради о техничкој ознаци и то треба читати као: ПАК.

ПИТАЊЕ:

У делу Техничког захтева , за судове под притиском стоји : " и други хоризонтални капацитета 2,25м3 и пречника 1,2м који је предвиђен за рад у јами и мора  бити мобилан ".

У дугој реченици иза ове стоји : " Судови под притиском испоручују се са ногарима ...."

Наше питање је : Појасните да ли хоризонтални суд под притиском треба да има ногаре и да ли се у том случају фиксира на подвоз са точковима ,

каква је врста точкова ( обични или шински ) и да ли испоручилац обезбеђује подвоз или га наручилац већ има ?

ОДГОВОР:

Хоризонтална бачва као и вертикална бачва испоручују се на ногарима с тим што ће вертикална бачва бити стационирана уз компресоре и њен положај ће бити дефинисан са темељним основама.

Хоризонтална бачва ће бити покретна (мобилна) смештена на ногарима, тако да укупна висина буде 1.5м, а заједно са ногарима смештена на санкама које ће јој омогућити померање у јами по потреби.

Комисија за ЈН 54/15/606006