Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o Javnim nabavkama ( Službeni glasnik RS  br. 124/12, 14/15 i 68/15) objavljuje

Dodatno objašnjenje

za Javnu nabavku broj 02/16/606006  Rudarska kapna lampa u Exs I: IP-54 zaštiti

Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 31521000

Na osnovu zahteva za objašnjenjem jednog od ponuđača  koji se odnosi na:

- ,,Obzirom da naručilac u konkursnoj dokumentaciji zahteva  da ponuđene lampe koje su predmet javne nabavke moraju biti kompatibilne sa postojećim punjačem molimo da nam dostavite detaljnu specifikaciju istog sa sledećiim podacima: Talasni oblik napona (konstantan ili testerast) , napon i struja punjenja na svakom pojedinačnom priključnom mestu i ostale podatke koji su od značaja za utvrđivanje kompatibilnosti punjača i lampi ? ” dajemo sledeći odgovor:Podaci o punjaču:

-stalak za lampe ,,Muiti-Charger Rack"

-model :SMC 104

-napajanje 220V;5A;50Hz AC

-punjenje  5V;120A;DC

-broj mesta za punjenje(max.broj lampi na punjenju)-104 kom.

-tip ispravljača :obični stabilisani ispravljač

-mehanički priključak na lampi mora odgovarati priključku na stalku