Захтев за додатним информацијама или појашњењима за ЈН 16/16/606006  Челична јамска подграда са везним елементима

Захтев потенцијалног понуђача за додатним информацијама или појашњењима бр. 1:

Цртеж бр.4 везног елемента одговара систему подграђивања челичном подградом 23-24 кг/м. ,али

не одговара систему подграђивања челичном подградом 28-29 кг/м. због своје конструкције, облика отпорности, носивости и не обезбеђују поузданост који се тражи да подграда има мин.прекидну чврстоћу 550 Н/ мм² и отпорни момент Wx 90 цм³.Молимо вас да појасните овај свој захтев у вези цртежа бр.4.

ОДГОВОР:

Као што у тачки 10 пише цртеж број 4, у делу Техничке спецификације и технички цртежи конкурсне документације, дат је да потенцијални понуђач види како изгледа везни елемент и као појашњење појма везни елемент челичне подграде. Цртеж број 4 се случајно поклопио са изгледом везног елемента за челичну подграду под редним бројем 1, 2, 3, 4 и 5 односно за челик К 24 марке E295 по ознаци EN или одговарајући, то јест од челика са одговарајућом ознаком у зависности од земље порекла. Потребно је да потенцијални понуђач челичне подграде понуди:

- Везне елементе челичне подграде oдговарајуће за звонасти попречни пресек челичне шине по редним бројем 1., 2., 3,. 4. и 5., у количини од 52.000 сетова (у питању је челична подграда тежине 23-24 kg/m са следећим карактеристикама: прекидна чврстоћа минимално 470 N/mm², отпорни момент минимално Wx=68cm³) и

- Везне елементе челичне подграде oдговарајуће за звонасти попречни пресек челичне шине по редним бројем 7., 8. и 9., у количини од  18.800 сетова (у питању је челична подграда тежине 28-29 kg/m са следећим карактеристикама:прекидна чврстоћа минимално 550 N/mm², отпорни момент минимално Wx=90cm³)

Изглед везних елеманата се разлукују по конструкцији и облику у зависности од тежине челичне подграде по метру дужном и техничким каракетристикама (прекидној чврстоћи и отпорним моментом) и морају бити комапатибилни са понуђеним челичним шинама звонастог попречног пресека.

Комисија за ЈН 16/16/606006