Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима бр. 1 за ЈН 19/16/606006 –  Израда јамских рударских просторија у РМУ Соко Сокобања.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима: Овим молим за додатне информације одн. обавештења за доле наведене нејасноће у тендерској документацији број ЈН бр. 19/16/606006:

Питање 1:

Да ли могу да се добију технички попречни пресеци просторија у којима ће радити комбајн на пројектованој дужини у руднику Соко – 1,5 км. Пожељни су цртежи са датим димензијама како светлог тако и радног профила, одн. са уцртаним облицима подграде? Поред светлог профила треба дати и подаке за ископни профил, јер ту количину угља мора машина да изреже. Потребно је знати и радну ширину профила у поду после насипања, као и исту ширину после подграђивања како за светли тако и за радни профил.

Пошто је дата у тендеру могућност израде кружног профила од минималног 9,5 м² до 16м², потребно је назначити да ли се у тим граничним вредностима ради о светлим или о ископним профилима. За те профиле је онда потребно дати и њихове цртеже у смислу горе наведеног са ознаком типа подграде..

Дали су профили само округли или и потковичасти и молим за податак о врсти подграде (ако је челична која је тежина по 1 кг., итд.)?

ОДГОВОР:

У Конкурсној документацији у глави 4 - Техничка документација, тачки 1 Технички опис просторија, у шестој колони табеле се види да ће се за подграђивање свих наведених просторија чија је израда предмет јавне набавке користити ЧЛП (челична лучна подграда) ( 4,0 метара, што значи да је облик подграде кружни, светлог пречника од 4м.

Димензије ископног профила просторије, који је такође кружног облика, односно пречник износи 4,3м (када се на унутрашњи – светли пречник оквира ЧЛП додају димензије – дебљина челичног сегмента и дрвеног залагача са обе стране). Радна ширина у подном делу профила износи 2,6м. Скица попречног профила просторија са свим наведеним параметрима се налази на слици у прилогу овог појашњења.

Као што је наведено облик попречног пресека свих просторија чија је израда предмет јавне набавке је кружни, подграда која ће се уграђивати је челична лучна четвороделна попустљива К-24 или ТХ-29 (маса по дужном метру је дата у наведеним ознакама 24 или 29 кг/м).

Питање 2:

а)Дали се следећи технички подаци о комбајну требају разумети као обавезни за понуђену машину или су могући и са неким +/- одступањем? Тако напр.:

- подрез – минимално до 400мм.

- Подесива ширина утоварног дела – од 2.000мм до 3.000мм

- Максимална ширина у пределу гусеница – 1800 мм

По ком услову се утврђују ови важни подаци: по овереном проспекту од стране произвођача те машине који мора бити саставни део понуде или то није важно и да су довољне копије проспеката?

Да ли је понуђач обавезан да дозволи контролу ових података након почетка рада

б) За следеће захтеве није јасно под којим условима су захтевани следећи параметри машине:

- Савладавање максималног нагиба просторије од 15°. Да ли се ту мисли само на савладавање тога нагиба  у транспорту (допрема-одпрема машине) или су то максимални захтеви до машине при резању одн. напредовању. Такви захтеви до машине, међусобно упоређени, знатно одступају и би требало их тачно дефинирати да не би било после неспоразума!

- Додатни уређај за подизање и прихватање подграде. Да ли се ту мисли само на помоћни уређај који се може понудити уз и на машину као самостални додатни уређај за монтажу на радној грани машине, када користи исти погон као и машина (хидраулични или пнеуматски, свеједно) или је то од машине независни уређај који може да се постави поред или на машину за резање?

ОДГОВОР:

У Конкурсној документацији у глави 4 - Техничка документација, тачки 1 Технички опис просторија, у техничким подацима наведено је: „Рударска машина треба да испуни следеће захтеве да би могла радити на предметним радилиштима:“, што значи да машина за израду просторија коју понуђач треба да ангажује мора да испуњава наведене карактеристике. Образложиће се три техничка параметра које сте навели у питању и то:

- карактеристика машине да може вршити резање испод нивоа стајања се захтева из разлога могућности машине да са делимично запуњеног подног дела профила просторије (да би се обезбедила прихватљива ширина за пролаз поред машине с обзиром да кружни облик јамске подграде у свом крајњем доњем делу то не омогућава), може резањем извршити обраду профила за постављање подног сегмента подграде.

- Подесива ширина утоварног уређаја у наведеним границама је потребна због карактеристике кружног облика јамске подграде да у делу подног сегмента има ширину од 1,5 до 2,8 метара, како би се обезбедио механизовани утовар угља без удара ивица утоварног уређаја о подграду. Не може бити испод 2.000 мм нити преко 3.000 мм значи мора се кретати у тим инервалима, сматрамо да смо дали задовољавајућа одступања којих се понуђач обавезно мора придржавати.

- Ширина машине у пределу гусеница је посебно важна при раду у кружном профилу челичне подграде, због ограниченог простора у подном делу профила. Да би се поред машине са обе стране обезбедио простор за пролаз и рад запослених подни део се мора запунити угљем у висини од 0,5 м, тако да је у тим условима (ЧЛП Ø4,0m) ширина подног дела износи 2,6 метара, што поред предвиђене ширине машине од 1,8 м оставља простор за пролаз од само 0,4 м, што је минимално. Зато је стручно мишљење да се ширина машине у пределу гусеница може бити максимално до 1.800 мм или мање.

Наведени технички параметри су обавезни из разлога наведених у предходно датим објашњењима.

У конкурсној документацији – Упуство како се доказује испуњеност услова по основу члана 75., 76. и 77. ЗЈН тачка 8, колона: Докази -  „Опис понуђачеве техничке опремљености - Изјава понуђача о техничким карактеристикама машине којом ће се изводити радови који су предмет ове јавне набавке (образац на стр. 33/63). У складу са чланом 93. став 1 ЗЈН, наручилац може да захтева и понуђач је дужан да му омогући да изврши увид код понуђача односно његовог подизвођача ради провере навода у достављеној изјави“.

Из наведеног произилази, да наручилац има право а понуђач је у обавези да му омогући проверу навода у свим фазама поступка јавне набаве почев од дана отварања понуде. То подразумева да може извршити наведену контролу и након почетрка радова.

Што се тиче максималног нагиба просторије под којим би се израђивала просторија одговарајућом машином за израду просторија понуђача у Конкурсној документацији у одељку технички подаци стоји „Да рударска машина може да израђује просторије нагиба ± 15“, што значи да предметна машина има такве техничке могућности да може да савладава нагибе просторија до 15 º, како ускопно тако и нископно, приликом обављања свих неопходних радних операција (резање, утовар, маневрисање итд). Како се из Конкурсне документације види максимални нагиб просторија које су предмет ове јавне набавке је 13 º у нископном раду и 14 º у ускопном режиму израде.

Додатни уређај за прихват и подизање челичних сегмената подграде треба да је механичке конструкције да се може лако монтирати на „катарку“ – „стрелу“ машине за израду просторија, са горње стране, тако да се челични сегмент осигура од нехотичног испадања. То значи, да поменути уређај није независтан од машине пошто се за операцију подизања челичних сегмената лучне подграде користи снага машине а механички уређај служи за прихват и учвршћивање сегмената челичне пограде.

Комисија за ЈН 19/16/606006