Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима бр. 2 за ЈН 19/16/606006 –  Израда јамских рударских просторија у РМУ Соко Сокобања.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима: у тендерској документацији дословце стоји захтев: »Просторије ће се израђивати технологијом резања, рударском машином за израду јамских просторија (комбајном), која врши обраду профила резањем и механизовани утовар ископине са чела радилишта са просечном динамиком од 100 м' месечно.«  У вези са тим питање:

Питање 1

је суштинско и односи се смисао тендерског услова у смислу уопштеног сужења понуде рударске машине за напредовање при изради у тендерској табели наведених просторија, а односи се на:

а) да машина мора имати резну главу за резање у профилу и

б) да иста машина изрезани и евтл. на други начин придобивени угаљ са чела, може брзо и учинковито да одвезе.

Као што је познато такве машине, само резни и утоварни глодачи – у Србији популартно звани »комбајни«су пре свега добри за велика напредовања (од. мин 150 до 250 м/мес),и  релативно су гломазни и велике тежине -од 30 т па нагоре. Производе их више произвођача руд. машина у Европи и свету. Познато је такође да постоје постоје и такве машине, које су и резни и утоварни глодачи – т.зв. комбиноване мулти машине - а предиђена  за мања напредовања (од. мин 120 м/мес па навише), које су мање тежине (испод 15 т). Произвођача таквих руд. машина у Европи и свету је мање, али су зато посебно тражене због једноставности и више функционалности, а посебно и због мањих тежина. Ове прве, тешке машине, се добијају на тржишту и као нове али још више их има као половне машине. Ових других, лакших, са популарном ознаком »мулти« су посебне конструкције, производе их само неколико предузећа, а на тржишту нема половних модела, иако је већ произведен знатан број истих. С разлогом.

У том смислу је и питање: да ли може да се понуди у овом тендеру бр. 19/16/606006 и друга рударска машина са сличним траженим техничким карактеристикама или је смисао тендера и с тим и изричит захтев наручиоца посла, да то буде комбајн, одн. машина утоварни глодач у класичном смислу?

Дилема је настала због назначеног и за понуду на тендер јако важног податка напредовања на изради - 100 м, које је, претпостављамо, условљено посебним монтан-геолошким а можда и организационим условима лежишта Соко. У том смислу бисмо радо имали објашњење да ли као могућност понуде може бити, обзиром на формулацију у тендеру, понуђен и вишефункцијски утоварач-глодач, са којим би без проблема рударски извођач инвестиционих радова са искуством, могао да понуди и преко 120 м/мес. Истовремено би са таквом машином могао да »покрије«, па чак и да премаши тражене техничке карактертистике. Такви су например:

- Резање испод нивоа стајања                     за комбајн – 0,40 mm  за мулти – 1,30 mm

- Специфичан притисак на тло                              за комбајн – 0,10 Mpa                за мулти – 0,10 Mpa

- Додатни уредјај за подградјивање         за комбајн – ????                         за мулти – има

- Номинални напон мотора                           за комбајн – 500 V                       за мулти – 500 V

а да остале функције и не помињемо посебно: брзи утовар, платформа за подграђивање, пикамер, могућност промене начина утовара, итд

Познато је да је резање испод нивоа стајања велики проблем класичних комбајна.

У смислу тога је и повезивање на такође познате услове у руднику СОКО, посебно у вези са истражним бушењем одн. обавеза  предвртавања, које би доста успоравало класични комбајн, а које би поменута другачија конструкција рударске машине без проблема и брзо и савлађивала.

водству Компаније а такође и свим рудницима ЈППЕУ.

У смислу постављеног питања, молимо за конкретан одговор: да ли тендерска комисија у оцењивању понуда даје већу тежину понудама извођачима радова на дужини од 1500м, које уз  уз коришћење дотичних машина,  постижу већа напредовања од 100м/мес (уз наведени услов резања и утовара) или је »тежи« услов да при том понуђена машина буде класични комбајн, који нема додатних могућности осим резања у одвоза матреијала са чела?

Да ли се у при оцени понуда  и у њима датим машинама, уз понуду већег напредовања оцењују и друге пратеће повољностзи за истовремено решавање потешкоћа рудника Соко (предвртавање, истражно бушење, бушење за анкер и тсл.)? Наравно све наведено уз поштовање услова понуде најмање цене!

Захтев 1

Обзиром на наведено а посебно у односу на поштовање захтева за понуду класичног комбајна, овим молимо за одоброње продужавање рока за предају понуде од најмање 10 дана. Посебно је важно да понуђачи могу да посете рудник, видеу слове у јами и инфраструктуру руденика,  и да се притом упознају са пројектном документацијом захтева додатно време.

Молимо истовремено за податак са ким се треба договорити посета руднику и поред осталог где могу да се добију детаљнији одговоре на остала техничка питања која су везана за тако велик пројект (напр. какви су услови за привремени увоз машине, планирање допреме машине у јаму, како је решена допрема материала до чела (висећа шина?), смештај радника, сменски рад итд.,итд)

ОДГОВОР:

Све понуде које понуђачи у року за подношење понуде благовремено поднесу  а за које Комисија за спровођење ЈН бр. 19/16/606006 утврди да испуњавају све обавезне и додатне услове наведене у конкурсној докумантацији биће оцењене као прихватљиве и сходно члану 107. Закона о јавним набавкама биће узете у обзир при рангирању понуда у складу са критеријумом  - најниже понуђена цена.

Комисија је при изради Конкурсне документације утврдила све техничке параметре коју машина за израду просторија технологијом резања мора да испуни (Конкурсна документација – Техничка документација стр. 35/61 – 37/61). Рударска машина којом извођач треба да изведе предметне рударске радове, треба да буде машина за израду јамских просторија технологиојом резања – комбајн, код које су примарне функције комплетно избијање профила резањем и утовар одрезаног угља.

Обзиром на природу организације система транспорта угља са радилишта најмање два пута месечно је неопходно вршити скраћивање грабуљастог транспортера и продужење транспортера са траком. За време обављања ових радова је онемогућен рад машине за израду просторија, када ће се вршити информативно бушење, што ће бити обавеза наручиоца радова. Поред тога систем за допрему репроматеријала има ограничан капацитет, те је у складу са претходно наведеним, наручиоц радова одредио минимални захтев месечног напредовања радилишта.

Као што се у Конкурсној документацији види понуда се даје кроз цену израде 1 м' (Конкурсна документација – Образац понуде, стр. 16/61 и Образац структуре цене коштања, стр. 20/61), а не за месечно напредовање. Из наведених разлога понуђач је условљен минималном месечном динамиком што не значи да не сме израдити више метара не доводећи у питање захтевани квалитет изведених радова.

У Конкурсној документацији није предвиђен други начин добијања угља при изради рударских просторија, већ је постављен захтев да се технологија обраде профила врши искључиво технологијом резања којом се не нарушава компактност стенског масива изнад пројектоване границе ископног профила, спречава се могућност настанка шупљина око подграде а самим тим и настанак оксидационих и пожарних процеса.

У Конкурсној документациоји наведена је особа за контакт, са бројем телефона и мејл адресом, којој се потенцијални понуђач може обратити у току трајања рока за подношењеу циљу обиласка јаме и упознавања са условима рада у руднику, техничком документацијом и где могу добити одговоре на сва додатна питања која се тичу техничке подршке при изради јамских просторија.

Из наведеног одговора не произилази потреба за изменом Конкурсне  документације те не постоји потреба за продужење рока за подношење понуда по предметној јавној набавци.

Комисија за ЈН 19/16/606006