Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима бр. 3 за ЈН 63/16 –  Транспортне ролне за сепарације.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима:

- Питање: За ваљак тип 1:

Колика је дебљина плашта (цеви)?

Одговор: Дебљина плашта лима за ролне ТИП 1 је 4,8 до 5мм.

- Питање: За ваљак тип 2:

Обзиром да у табели спецификације ролни-ваљака за овај тип ваљака није дата врста лежаја,да ли је овај тип ваљака важи као и за остале, лежај 6305 2З (из добијене техничке документације се то не може одредити)?

Одговор: Ролна ТИП 2 нема лежаје. Ролна је улежиштена посебним кућиштима постављеним на конструкцију транспортера. Кућишта и лежаји нису предмет набавке

- Питање: За ваљак тип 3:

Да ли постоји могућност добијања неког коректнијег цртежа овог типа ролне,јер се из добијеног цртежа не може наслутити конструкција овог типа ваљка(није приказано улежиштење лежаја на кућишту и осовини, из цртежа се да наслутити да је дебљина кућишта 3 мм, док димензија дебљине цеви недостаје, да ли постоји на овој бочној ролни поклопац на једној страни који штити ролну од атмосферских утицаја,прашине и сл., да ли је у питању лежај 6204 и ако јесте димензија за зегеров прстен би по ЈУС М.Ц2.401-ДИН 471 требао бити фи 19)?

Одговор:

-Наручилац поседује склопни цртеж ролне ТИП 3. и исти ће бити објављен у измени и допуни конкурсне документације.

-Нема поклопца на ролни.

- Дебљина плашта лима за ролне ТИП 3 је 4,8 до 5мм.

-Лежај за ролну ТИП 3 је 6204 2З.

-Зегеров прстен је по стандарду ДИН 471 и жлеб на осовиници износи Ø19 мм.

- За све типове ваљака:

-Да ли је потребно пертловање цеви и кућишта или се кућишта само набијају (упресују) у цев?

Одговор: Крајеви цеви ролне су пертловани.

Наручилац ће на Порталу ЈН и својој интернет страници објавити Измене и допуне конкурсне документације Измењену конкурсну документацију и Обавештење о продужењу рока за достављање понуда, у складу са ЗЈН.

Комисија за ЈН 63/16