Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o Javnim nabavkama ( Službeni glasnik RS  br. 124/12, 14/15 i 68/15) , naručilac JP PEU RESAVICA objavljuje

Dodatno objašnjenje

za Javnu nabavku broj 16/17/606006  Rezervni delovi za bimetalnu i kratkospojnu zaštitu

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 31211300, 31711000

Na osnovu zahteva za objašnjenjem jednog od ponuđača  koji se odnosi na: Da li uložak osigurača VV-1 mora da bude U=12kv ( morao bi posebno da se pravi i nebi imao tražene dimenzije) ili može da se nudi U= 7.2kv    pošto je dimenzija ovog osigurača  L=192mm i odgovara traženim dimenzijama. VV-2  je 12kv sa traženom dužino L= 292mm.

Dakle dali ponuda za stavke 30-34 može da bude

VV-1 7.2kv L=192mm

VV-2 12kv L= 292mm?

Naručilac daje sledeće objašnjenje: Za uložak osigurača VV-1(partije 30 i 32), može da se prihvati nazivni napon od 7,2 KV. Sve ostale karakteristike moraju da ostanu iste, sto se tice tehničkih karakteristika,i dimenzija koje su date na crtežima u dodatnom objašnjenju br.2.

Na osnovu zahteva za objašnjenjem jednog od ponuđača  koji se odnosi na:,, Traženi opseg bimetalne zaštite danas ne radi  ni jedan proizvođać ( Končar, iskara i dr. ), dali može da se nudi sledeći opseg  zaštite?:

1.  2-4A = 2.5-4A

2.  4-8A = 5.5-8 A

3.  8-16A = 12-18A

4. 13-32A = 23-32A

5. 24-45A = 37-50A

6. 32-63A = 48-65A

7. 69-90A = 80-93A

8. 90-200A = 125-200A

Naručilac daje sledeće objašnjenje: ,,U tehničkoj specifikaciji  je dato sledeće-Bimetalni relei(pozicije  od 47 do 54) naznačenih opsega podešavanja sa temperaturnom kompenzacijom,izrađen u skladu sa standardima SRPS EN 60947.Raspon opsega može biti i veći,važno je da se tražene vrednosti nalaze u njemu. Eventualno mogu da budu ponuđeni drugi opsezi regulacije, sa tim da pokrivaju sve tražene vrednosti regulacije, odnosno da imamo u opsegu tražene struje od 2-200 A.  Svi releji moraju biti takve konstrukcije da se priključak provodnika sa obe strane može izvoditi zavrtnjima.