Pitanja:

●.Za poziciju 1. u obrascu ponude, na str.10 konkursne dokumentacije, traži se “Galov lanac DIN 8150; broj lamela po članku 6; sa 12 članaka+2 poluspojnice t=60mm, b1=45mm, d1=26mm”. S obzirom da se lanac navedenih dimenzija, prema DIN 8150, izrađuje sa 4 lamele po članku, molimo Vas da pojasnite da li se traži lanac prema DIN 8150, navedenih dimenzija, ili se traži lanac van standarda sa 6 lamela po članku; ukoliko je u pitanju drugopomenuto (lanac van standarda), molimo Vas da definišete sve njegove dimenzije i ostale tehničke karakteristike, koje su potrebne za izradu lanca, kako bi ponuđači mogli dati ispravnu ponudu.

Osim toga, za istu poziciju je tražena količina 100m, dok je, u isto vreme, u gore pomenutom opisu, navedeno “sa 12 članaka+2 poluspojnice”, čime je dužina definisana brojem članaka, koji nije usaglašen sa pomenutom traženom dužinom u metrima (12 članaka+2 poluspojnice, za lanac navedenih dimenzija, ima dužinu 840mm), pa Vas molimo za pojašnjenje koju količinu je potrebno ponuditi za poziciju 1, kao i šta predstavlja izraz “sa 12 članaka+2 poluspojnice” u datom slučaju.

●Molimo proverite za poziciju 1 (nize navedenu) da li je predvidjeni broj lamela (6) po clanku tacan, obzirom da je po standard broj lamella 4.

● Metal Sistemi d.o.o. u restrukturiranju su proizvođač svih predmeta nabavke sa liste

osim pod rednim brojem 2. i 5.

Obzirom da naši proizvodi vrednosno premašuju 90% ukupne ponude, da li je moguće

da uz naše proizvode dodamo i proizvode drugog proizvođača u cilju davanja kompletne ponude.

U tom slučaju bi garancija važila za celikupnu ponudu.

Pitanja po rednim brojevima na listi:

● Galov lanac 60x45x26 po standardu DIN 8150 se pravi sa po 4 lamele po članku (ne 6).

6 Lamela je od koraka 70 mm pa do 100.Traženi segmenti su po 12 članaka (crtež u prilogu)

Poluspojnice za ovu vrstu lanaca se ne prave (moguće je teorijski praviti članke za vezu kao na crtežu u prilogu br.11102013

mada je uobičajeno sastavljenje lanca iz segmenata kao na sklopnom crtežu u prilogu br.300773)

Ponuda bi bila za 140 garnitura po 12 članaka (0,72 m) što je ukupno 100,8 m.

● Lanac 19.05x11.68x12.07 II DIN 8187 bi nudili u 10 garnitura po 263 članka (5,01 m) ukupno 50,1 m

Uz 10 kom. članaka za vezu

Odgovori:

● Galov lanac 60x45x26 sa 4 lamele i dimenzija po standardu DIN 8150 i dati ponudu za 139 garnitura po 12 članaka(0,72mm) što ukupno iznosi 100,08m

● Možete ponuditi robu bilo kog proizvođača,bitno je samo da zadovoljava tražene standarde .

● Lanac isporučiti bez poluspojnica

● Dati ponudu za 10 garnitura po 263 članka(5,01m) ukupno 50,1 m. uz 10 kom. članaka za vezu