На основу члана 63. став 1. Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 124/12) објављује

ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за Јавну набавку мале вредности број 39/17 Двоетажно вибро сито

Назив и ознака из општег речника набавки: 43411000

Измена је на страни 28/45  КД- ( техничка спецификација)где стоји:

Назив уређаја : вибро сито

Капацитет уређаја : 120 т/час

Називни отвор решетке горње етаже: 60 мм

Називни отвор решетке доње етаже: 30 мм

Спољашње димензије сита : 1960 х 4000 х 940 мм

Нагиб сита : до 15º

Број етажа : двоетажно сито

Ефекат просејавања : >95 %

Тип погона уређаја : електромоторни 7.5 кW 380V / 50Hz

Прихват просева : прихватни бункер - транспортна трака

Врста материјала који се просејава : угаљ

Горња гранична крупноћа угља на одсејавању : до 100 мм

Температурни екстреми : зима - 25º Ц; лето до +40º Ц

Место монтаже уређаја је у погону за класирање угља у Тадењу рудник РКУ ''Ибарски рудници‘', Баљевац на Ибру.

Испоручилац је у обавези да достави:

- Гаранције за уређаја

- Техничка документација за испоручени уређај која садржи и :

* техничке цртеже уређаја

* електро шеме уређаја ради прикључења на напајање

* распоред оптерећења сита по ослонцима

- Упутсво за руковање ситом, са мерама заштите која се морају спроводити приликом рада на ситу.

- Упутства за периодичне прегледе сита и одржавања (мазива, места одржавања, начин чишћења просевних површина)

Испоручилац је у обавези да изврши:

* монтажу сита

* пуштање у рад опреме о чему се сачињава  Записник

* обуку радника за руковање испорученим уређајем о чему се сачињава Записник

Купац је у обавез да обезбеди механизацију (дизалица и сл) потребну за уградњу сита.

Период испоруке сита је 30 дана од подписивања Уговора.

НАПОМЕНА: Понуђач мора оверити техничку спецификацију потписом и печатом.

Место:____________________         Понуђач:_______________________________

Датум :  _______________________          М.П

А треба да стоји:

Назив уређаја : вибро сито

Капацитет уређаја : 120 т/час

Називни отвор решетке горње етаже: 60 мм

Називни отвор решетке доње етаже: 30 мм

Спољашње димензије сита : 1960 х 4000 х 940 мм

Димнзије једне просевне површине 1500 х 4000 мм.

Нагиб сита : до 15º

Број етажа : двоетажно сито

Ефекат просејавања : >95 %

Тип погона уређаја : електромоторни 7.5 кW 380V / 50Hz

Прихват просева : прихватни бункер - транспортна трака

Врста материјала који се просејава : угаљ

Горња гранична крупноћа угља на одсејавању : до 100 мм

Температурни екстреми : зима - 25º Ц; лето до +40º Ц

Место монтаже уређаја је у погону за класирање угља у Тадењу рудник РКУ ''Ибарски рудници‘', Баљевац на Ибру.

Испоручилац је у обавези да достави:

- Гаранције за уређаја

- Техничка документација за испоручени уређај која садржи и :

* техничке цртеже уређаја

* електро шеме уређаја ради прикључења на напајање

* распоред оптерећења сита по ослонцима

- Упутсво за руковање ситом, са мерама заштите која се морају спроводити приликом рада на ситу.

- Упутства за периодичне прегледе сита и одржавања (мазива, места одржавања, начин чишћења просевних површина)

Испоручилац је у обавези да изврши:

* монтажу сита

* пуштање у рад опреме о чему се сачињава  Записник

* обуку радника за руковање испорученим уређајем о чему се сачињава Записник

Купац је у обавез да обезбеди механизацију (дизалица и сл) потребну за уградњу сита.

Период испоруке сита је 30 дана од подписивања Уговора.

НАПОМЕНА: Понуђач мора оверити техничку спецификацију потписом и печатом.

Место:____________________         Понуђач:_______________________________

Датум :  _______________________          М.П

#### У складу са одредбама члана 63.Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 124/12)

#### ове измене представљају допуну конкурсне документације за Јавну набавку мале вредности број

#### 39/17 и постају њен саставни део.