На основу члана 63. став 1. Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 124/12) објављује

ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за Јавну набавку број 12/17/606006 Наставак радова на изградњи транспортно бункерског система на површини за потребе РМУ Соко

Назив и ознака из општег речника набавки: 45254000

Измена је на страни 53  КД- ( Техничка спецификација –Нестандардна опрема )где стоји:

D) NESTANDARDNA OPREMA

Клатни додавач (поз. 105 А и Б)

Ком 2 x _____________ = ____________________

Састав ровног угља угаљ, лапорац, пешчар, угљевита глина

Класа крупноће -400+0 мм

Садржај влаге (око) 20 %

Капацитет Q= 100 т/час

Ширина додавача Б – 1230 мм

Дужина додавача Л – 2600 мм

Струјни прикључак 380 V 50 Hz.

Температурни опсег -20° до + 40 ° C

Аутоматска трачна вага (поз.106 А )

Ком 1 x _____________ = ____________________

Вага се уграђује на транспортну траку поз.106. следећих карактерисика

Капацитета Q - 100 т/час,

Ширине Б - 1000 мм

Угао нагиба траке £ - 18°

Облик носећег пресека траке коритасти

Број ваљака у слогу 3

Брзина транспортног платна v – 1,7 м/сец

Добијене вредности се очитавају на дисплеју, такође, потребно је да може да прави извештаје о добијеним вредностима на сменском, дневном... до месечног нивоа. Обезбедити могућност ИТ умрежавања.

Дизалица (поз.107)                      Ком 1 x ________________ =_______________

Висећа на шини са даљинском командом за кретање по шини и подизање терета.

Висина дизања 23 м.

Носивост 3.2 т.

Облагање левкова бункера лимом HARDOX 450 дебљине 12 мм

Количина   12000  кг   x ___________________ =________________

а треба да стоји:

D) NESTANDARDNA OPREMA

Клатни додавач (поз. 105 А и Б)

Ком 2 x _____________ = ____________________

Састав ровног угља угаљ, лапорац, пешчар, угљевита глина

Класа крупноће -400+0 мм

Садржај влаге (око) 20 %

Капацитет Q= 100 т/час

Ширина додавача Б – 1230 мм

Дужина додавача Л – 2600 мм

Струјни прикључак 380 V 50 Hz.

Температурни опсег -20° до + 40 ° C

Аутоматска трачна вага (поз.106 А )

Ком 1 x _____________ = ____________________

Вага се уграђује на транспортну траку поз.106. следећих карактерисика

Капацитета Q - 100 т/час,

Ширине Б - 1000 мм

Угао нагиба траке £ - 18°

Облик носећег пресека траке коритасти

Број ваљака у слогу 3

Брзина транспортног платна v – 1,7 м/сец

Добијене вредности се очитавају на дисплеју, такође, потребно је да може да прави извештаје о добијеним вредностима на сменском, дневном... до месечног нивоа. Обезбедити могућност ИТ умрежавања.

Дизалица (поз.107)                      Ком 1 x ________________ =_______________

Висећа на шини са даљинском командом за кретање по шини и подизање терета.

Висина дизања 23 м.

Носивост 3.2 т.

Облагање левкова бункера лимом HARDOX 450 дебљине 12 мм

Количина   12000  кг   x ___________________ =________________

Đ) ИЗРАДА ПОЗИЦИЈЕ У БУНКЕРУ

Количина   17800  кг   x ___________________ =________________

за Јавну набавку број 12/17/606006 Наставак радова на изградњи транспортно бункерског система на површини за потребе РМУ Соко

Назив и ознака из општег речника набавки: 45254000

Измена је на страни 54  КД- ( Техничка спецификација –Збирна рекапитулација )где стоји:

ZBIRNA REKAPITULACIJA:

A)   TRANSPORTNI MOST 1 (TM1) ............ ____________________

B)   TRANSPORTNI MOST 2 (TM2) ............ ____________________

V)   OSTALI RADOVI                        ............._____________________

G)   ELEKTROENERGETSKI RADOVI........_____________________

D)    NESTANDARDNA OPREMA ..............._____________________

UKUPNO BEZ PDV-a: ______________________

PDV (20%) :______________________

UKUPNO SA PDV-om : ______________________

а треба да стоји:

ZBIRNA REKAPITULACIJA:

A)   TRANSPORTNI MOST 1 (TM1) ............ ____________________

B)   TRANSPORTNI MOST 2 (TM2) ............ ____________________

V)   OSTALI RADOVI                        ............._____________________

G)   ELEKTROENERGETSKI RADOVI........_____________________

D)   NESTANDARDNA OPREMA ..............._____________________

Ђ)   ИЗРАДА ПОЗИЦИЈА У БУНКЕРУ......______________________

UKUPNO BEZ PDV-a: ______________________

PDV (20%) :______________________

UKUPNO SA PDV-om : ______________________

за Јавну набавку број 12/17/606006 Наставак радова на изградњи транспортно бункерског система на површини за потребе РМУ Соко

Назив и ознака из општег речника набавки: 45254000

Измена је на страни 54  КД- ( Техничка спецификација –)где треба да стоји:

NESTANDARDNA OPREMA

Клатни додавач (поз. 105 А и Б) ...........................................................Ком 2

Састав ровног угља угаљ, лапорац, пешчар, угљевита глина

Класа крупноће -400+0 мм

Садржај влаге (око) 20 %

Капацитет Q= 100 т/час

Ширина додавача Б – 1230 мм

Дужина додавача Л – 2600 мм

Струјни прикључак 380 V 50 Hz.

Температурни опсег -20° до + 40 ° C

Аутоматска трачна вага (поз.106 А ) .................................................................Ком 1

Вага се уграђује на транспортну траку поз.106. следећих карактерисика

Капацитета Q - 100 т/час,

Ширине Б - 1000 мм

Угао нагиба траке £ - 18°

Облик носећег пресека траке коритасти

Број ваљака у слогу 3

Брзина транспортног платна v – 1,7 м/сец

Добијене вредности се очитавају на дисплеју, такође, потребно је да може да прави извештаје о добијеним вредностима на сменском, дневном... до месечног нивоа. Обезбедити могућност ИТ умрежавања.

Дизалица (поз.107).................................................................................................. Ком 1

Висећа на шини са даљинском командом за кретање по шини и подизање терета.

Висина дизања 23 м.

Носивост 3.2 т.

Облагање левкова бункера лимом HARDOX 450 дебљине 12 мм Количина ..12000 кг

Добијене вредности се очитавају на дисплеју, такође, потребно је да може да прави извештаје о добијеним вредностима на сменском, дневном... до месечног нивоа. Обезбедити могућност ИТ умрежавања.

  - У складу са одредбама члана 63.Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 124/12)

  - ове измене представљају допуну конкурсне документације за Јавну набавку број

  - 12/17/606006 и постају њен саставни део.