На основу члана 63. став 1. Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 124/12) објављује

ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за Јавну набавку мале вредности број 49/17 Технички рударски пројекат одређивања параметара померања поткопаног терена и заштите објеката села Сладаја од утицаја подземних рударских радова изнад јаме ,,Стрмостен“ у РМУ ,,РЕМБАС“

Назив и ознака из општег речника набавки: 71632000

Измена је на страни 27, 28 и 29  КД- ( техничка спецификација)где стоји:

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

заизраду

ТЕХНИЧКИ РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ ОПАЖАЊА УТИЦАЈА ПОДЗЕМНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ УГЉА НА ПОВРШИНУ ТЕРЕНА

ИНВЕСТИТОР: ЈППЕУ Ресавица

Техничким рударским пројектом дефинише се програм опажања утицаја подземне експлоатације на површину терена при откопавању угљеног слоја испод села Сладаја, погон „Водна“ Ресавско-Моравског угљеног басена-Ресавица

Пројекатопажања утицаја подземне експлоатације на површину теренасадржи:

- Општеподаткеопредметупројектаипратећојтехничкој документацији.

- Техничке извештајеопретходноизвршенимпериодичним нивелманским мерењима.

- Програм опажања поткопаног терена.

- Пројекат геодетске мреже.

- Мерења на површини.

- Пројекат мреже за опажање процеса померања.

- Мерна места за постављање и стабилизацију репера по профилним линијама.

- Инструменте за мерење, план и програм мерења.

- Серије мерења и временски план опажања.

- Обрада резултата мерења, приказивања резултата и формирања базе података о извршеним мерењима.

- Графичко приказивање параметара деформација.

- Пројекат опажања деформација на објектима.

- Начин праћења и интерпретације резултата осматрања понашања објеката.

- Критеријуме за упоређивање резултата мерења са дозвољеним вредностима.

- Захтеве за одржавање мерних места у периоду опажања.

- Техничке услове реализације пројекта.

- Предмер и предрачун радова.

Као основазаизрадупројекта, користићесеследећадокументација:

- ДРПексплоатације угља ...

- Технички рударски пројекат утицаја експлоатације угља на површину терена...

- Ситуациониплансела Сладаја

- Рудничка графичка документација

ЗАДАТИ УСЛОВИ

Пројекат треба да садржи процедуре за све пројектоване радове. Поред наведених општих пројектних захтева, дефинисани су минимални услови за пројектанта који мора имати више урађених пројеката, ревизија, судских вештачења, објављених научних публикација и научних и стручних радова из области померања поткопаног терена и оштећења објеката у зони утицаја рударских радова.

САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА

Техничкипројектисадржајнотребадаобухватесвапоглављасагласноважећојзаконскојрегулативи (ЗаконуорударствуигеолошкимистраживањимаСл. гласникРСбр. 101/2015, ПравилникуосадржинирударскихпројекатаСл. гласникРСбр. 27/97 ипратећимзаконима, прописимаистандардима).

ИНВЕСТИТОР

ПРОГРАМ ОПАЖАЊА УТИЦАЈА ПОДЗЕМНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ УГЉАНА ПОВРШИНУ ТЕРЕНА

Технички пројекат је наставак досадашњег рада на проблематици померања терена и оштећења гређевинских објеката услед откопавање лежишта угља на подручју села Сладаја. Опажања урађена по овом Пројекту треба да дају одговор шта се може десити са грађевинским објектима на подручју села Сладаја, ако се откопавања врше под усвојеним претпоставкама о геометријским карактеристикама угљеног слоја и технолошких параметара пројектоване откопне методе.

Шта ће се стварно десити зависиће од промене вредности претпостављених параметара који ће се констатовати у току откопавања. Вредности основних параметара и померања на површини терена треба непрекидно пратити у току откопавања.На тај начин, упоређењем остварених и препостављених вредности параметара померања оцењиваће се периодичност потенцијалне опасности на објекте на површини терена.

Дакле, да би се у сваком тренутку познавало стање процеса померања стенског масива и оштећења објеката потребно је стално пратити параметре вазане за узрок-откопавање, односно вршити мерења у јами, затим пратити параметре везане за последицу-мерења на површини терена.

Мерења у јами односе се на дебљину угљеног слоја, откопану површину и губитке при откопавању и вршиће се непрекидно у откопном пољу, а опажања на површини и објектима само у делу терена који је непосредно захваћен процесом померања.

Мерења на површини терена

Основни циљ ових мерења  је да се у току откопавања сагледа процес померања поткопаног масива у простору и времену. Ово захтева да се од почетка откопавања континуирано врше систематска геодетска мерења. Изражен рељеф терена је веома непогодан за ову врсту мерења. Мрежа би морала да задовољи услов дуговремених опажања, која ће трајати дуже од 5 година, тако да би њена стабилност морала да обезбеди континуитет мерења у том временском периоду. Због тога предлажемо да стабилизација репера на профилним линијама мреже за опажање и мерења поступно прате развијање процеса, уз услов да у сваком моменту пружају поуздану информацију о његовом генералном простирању и приближавању појединим објектима.

Профилне линије развијају се по паду и пружању слоја. Ове профилне линије се постављају у односу на облик целог лежишта и треба да обухвате померања у сваком делу лежишта од почетка до краја откопавања. Уколико се остваре  све геометријске и технолошке претпоставке, централни и највећи део села Сладаја биће захваћен померањима. Због тога се питање  прогушњавања мреже већим бројем профилних линија и репера оставља отвореним и предлаже да се ово решава по потреби увођењем помоћних профила у виду затворених полигонских влакова чија ће локација зависити од места откопавања, развијености процеса и густине објеката на тој локацији села.Услов је да те помоћне профилне линије буду везане, са почетним и завршним елементима влака на репере главних профилних линија.

Пројекат мреже за опажање процеса померања

Основну мрежу за опажање  чине две главне профилне линије постављене по правцима генералног пада и пружања слоја. Профил по пружању слоја обележава се под углом од 90о у односу на профил по паду слоја. По овим профилним линијама пројектоваће се систем основних, нултих и радних репера. Стабилизација репера  треба да буде таква да омогући тачност нивелања ±2 мм/км, што значи да је потребно искључити утицај смрзавања тла и инсолације.Такође, треба предвидети повезивање крајева профилних линија за микро-тригонометријску мрежу.

Мерања

Програм опажања обухвата нулта и редовна периодична мерења. Нулта мерења обављају се одмах по укопавању репера по профилним линијама. Обављају се два нулта мерења. Једно у периоду од 15 дана, а друго два месеца по укопавању репера.

То су веома важна мерења, зато што се резултатима нултог мерења редукују сва остала мерења и тачност-поузданост нултог мерења репродукује се на добијене параметре из редовних мерења. Редовна мерења обухватају хоризонтална и висинска одређивања позиције репера по профилним линијама, најмање једном у три месеца, по унапред утврђеним стандардима тачности мерења.

Обрада и приказ резултата мерања

Обрада теренских података врши се кроз записнике мерења и рачунања померања репера на профилним линијама при хоризонталним и висинским одређивањима њиховог положаја. Из ових података добијају се вредности карактеристичних параметара померања: улегања (U), померања (P), нагиба (N), деформација (±D) и полупречника закривљености. Обрада података је нумеричка (табеларна) и графичка.

Графичко приказивање параметара деформација

Поред табеларне обраде неопходна је и графичка обрада појединих параметара деформације. Са таквим подлогама лакше се прате теденције ка достизању критичних вредности, а посебно су такве подлоге неопходне за периодично разматрање стања процеса померања терена. Раде се криве улегања по профилима на којима се прати генерално развијање и приближавање процеса померања објектима. Други графикони односе се на приказ параметара деформације, нагиба и полупречника закривљености, са којима се прати и оцењује степен угрожености појединих објеката села Сладаја.

Опажања на објектима

У основној концепцији овог пројекта и односу између померања терена и понашања –оштећења објеката указује се  да ће при анализи процеса и у доношењу закључака увек бити присутна питања како се процес померања приближава објектима, од ког момента је почео да делује на објекте и како се при томе понаша објекат као систем. На прва два питања добиће се одговор из мерења, приказивања и анализе података мерења. Од момента када је објекат као систем захваћен процесом померања, поред проблема геометријско-конструнктивне стабилности објекта настају и проблеми правно имовинских односа и обештећења власника. Због тога се о сваком објекту села посебно мора водити одговарајућа документација, односно елаборат. Овај елаборат требало би да садржи све податке о објекту и интервенцијама на њему, почев од нултог стања на почетку до завршних санација на крају.

Елаборат би морао да садржи документацију и информације о:

- Стању објекта пре почетка процеса оштећења на њему.

- Променама у току процеса на објекту.

- Текућим санацијама.

- Коначним променама на објекту по завршетку процеса померања и откопавања.

- Завршним санацијама, које се односе на отклањање коначних промена и довођење објекта у првобитно стање функционалности.

А треба да стоји:

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за израду

ТЕХНИЧКИ РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ ОДРЕЂИВАЊА ПАРАМЕТАРА ПОМЕРАЊА ПОТКОПАНОГ ТЕРЕНА И ЗАШТИТЕ ОБЈЕКАТА СЕЛА СЛАДАЈА ОД УТИЦАЈА    ПОДЗЕМНИХ РУДАРСКИХ РАДОВА ИЗНАД ЈАМЕ ,,СТРМОСТЕН“ У РМУ ,,РЕМБАС“

Инвеститор: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА - РЕСАВИЦА

ул. Петра Жалца 2, 35237 Ресавица   www.jppeu.rs

Техничким рударским пројектом дефинишу се параметари померања поткопаног терена и заштите објеката села Сладаја од утицаја подземних рударских радова изнад јаме ,,Стрмостен“ у РМУ ,,Рембас“

Пројекат одређивања параметара померања поткопаног терена и заштите објеката садржи:

- Опште податке о Руднику мрког угља „Рембас“.

- Природне и геолошко-тектонске карактеристике лежишта угља.

- Физичко-механичке карактеристике угља и пратећих стена.

- Хидролошке и хидрогеолошке прилике.

- Рударско-технички услови извођења рударских радова у Јами ,,Стрмостен“.

- Приказ проблематике процеса померања поткопаног терена и заштите објеката села Сладаја од утицаја подземних рударских радова изнад јаме ,,Стрмостен“ у РМУ ,,Рембас“

- Прогнозни прорачун параметара померања и деформација по Стохастичкој методи.

- Одређивање геометријских карактеристика процеса померања поткопаног терена.

- Потреба за опажањем померања поткопаног терена.

- Потреба за праћењем оштећења на објектима села и критеријуми заштите објеката у иностраној пракси.

- Потреба за конструкцијом заштитних стубова.

Као основа за израду пројекта, користиће се следећа документација:

- Допунски рударски пројекат експлоатације угља у РМУ „Рембас“

- Ситуациони план јаме и објеката села Сладаја

- Рудничка графичка документација РМУ „Рембас“

ЗАДАТИ УСЛОВИ

Технички рударски пројекат треба да садржи процедуре за све пројектоване радове.

Поред наведених општих пројектних захтева, дефинисани су минимални услови за пројектанта који мора имати више урађених пројеката, ревизија, судских вештачења, објављених научних публикација и научних и стручних радова из области померања поткопаног терена и оштећења објеката у зони утицаја рударских радова.

САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА

Технички пројекти садржајно треба да обухвате сва поглавља сагласно важећој законској регулативи (Закону о рударству и геолошким истраживањима Сл. гласник РС бр. 88/2011, Правилнику о садржини рударских пројеката  Сл. гласник РС бр. 27/97 и пратећим законима, прописима и стандардима).

НАПОМЕНА: Понуђач мора оверити техничку спецификацију потписом и печатом.

Место:____________________         Понуђач:_______________________________

Датум :  _______________________          М.П

#### У складу са одредбама члана 63.Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 124/12)

#### ове измене представљају допуну конкурсне документације за Јавну набавку мале вредности број

#### 49/17 и постају њен саставни део.