На основу питања једног од понуђача,а на основу члана 63. став 3.,Закона о јавним

набавкама (Сл.гласник Републике Србије бр.124/12, 14/15 И 68/15 ) наручилац ЈП ПЕУ

Ресавица објављује:

Додатно појашњење

за ЈН бр.29/17/606006  Челична јамска подграда са везним елементима

Назив и ознака из општег речника ЈН: 14622000 - Челик

На основу захтева за  објашњењем једног од понуђача који се односи на:

На страни 41/63 КД за предметну јавну набавку под тачком 5 наведено је : ,, Уз сваку испоруку челичне јамске подграде (позиције 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8. и 9.-из техничке спецификације) доставити атест (сертификат) произвођача као доказ о усаглашености квалитета испоручене количине челичне јамске подграде са квалитативним карактеристикама наведеним у оригиналном писму (овлашћењу) произвођача и стандардима захтеваним овом техничком спецификацијом.“

Обзиром да нигде у предметној КД није наведен стандард за тражене позиције, молим Вас да дате појашњење према којем стандарду роба по наведеним позицијама треба да буде израђена, јер стандард сам по себи дефинише тип и квалитет подграде коју Наручилац жели да угради у рударску јаму.

Наручилац даје следеће појашњење:

Челични звонасти профил под редним бројем 1., 2., 3,. 4., и 5. (из техничке спецификације), морају бити израђени од челика марке E295 по ознаци EN или одговарајући, то јест од челика са одговарајућом ознаком у зависности од земље порекла.

Челични звонасти профил под редним бројем 7,. 8., и 9.( из техничке спецификације),  мора бити израђен од челика 31Мn4 по стандарду DIN 21530 или одговарајући, то јест од челика са одговарајућом ознаком у зависности од земље порекла.