На основу питања једног од понуђача,а на основу члана 63. став 3.,Закона о јавним

набавкама (Сл.гласник Републике Србије бр.124/12, 14/15 И 68/15 ) наручилац ЈП ПЕУ

Ресавица објављује:

Додатно појашњење

за ЈН бр.15/18/606006 Главни јамски вентилатор АВД 650 - 1 - 250

Назив и ознака из општег речника ЈН: 42522000

На основу захтева за  објашњењем једног од понуђача који се односи на:

1. Какав вентилатор треба да буде: аксијални или радијални?

2. Да ли је потребно да је реверзибилан (реверсион)? Уколико јесте, потребно нам је да знамо капацитет и притисак реверзибилности?

3. Молимо наведите густину и температуру медиума пумпе?

4. Којој класи експлозивне опасности припрада рудник? Зато молимо Вас да наведете групу и категорију где ће вентилатор радити.

5. Има ли прашине поред запаљивих гасова (ако је тако, молимо Вас да наведете њихове особине).

6. Који ниво буке је потребан на удаљености од 1м од вентилатора и на улазу и излазу из вентилатора? Да ли је потребан пригушивач на излазу (наведите потребни ниво буке на излазу из пригушивача)

Наручилац даје следеће појашњење:

- Аксијални, што је очито видљиво из конкурсне документације.

- Да. Према рударским прописима треба да обезбеди 50% капацитета од капацитета у нормалном раду.

- Ради се о главном јамском вентилатору, тако да нам појам пумпе није јасан и нелогичан је.

- Из конкурсне документације је видаиво којој класи припада рудник. Вентилатор ће радити у засебном грађевинском објекту на површини у такозваној ,,КЕСОН“ згради.

- У јами рудника поред метана (ICH4) постоји у одређеним условима ситна угљена прашина која је запаљива и експлозивна.

- 80 децибала.