Одговор на питање понуђача за ЈН 33/19 – Резервни делови за ремонт топлотних постројења-партија 3.

На основу питања једног од понуђача, а на основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама Републике Србије, наручилац даје следећа појашњења:

Питање:

1. Рок извођења који сте тражили тендерском документације скоро да је немогуће остварити. Да ли рок може бити промењен на 90 дана?

Одговор:

1. Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације, односно техничке спецификације.

Пешчани филтер је наручиоцу потребан за предстојећу грејну сезону а испитивањем тржишта наручилац је дошао до сазнања да је за израду довољно 15 до 20 дана од увођења у посао.

Питање:

2.Да ли сте под цевним разводом пешчаног филтера мислили на излазне прикључке колоне тј горњи прикључак , доњи приклучак и одзрака до везе са управљачком таблом?

Одговор:

2.Да. Наручилац је под цевним разводом пешчаног филтера мислио на излазне прикључке колоне тј горњи прикључак , доњи приклучак и одзрака до везе са управљачком таблом?

Питање:

3. Да ли излазни прикључци требају бити прирубнички или навојни

Одговор:

3. Излазни прикључци требају бити прирубнички.

Питање:

4. Да ли ће управљачка табла бити постављена уз саму колону?

Одговор:

4. Да. Управљачка табла ће бити постављена уз саму колону.

Комисија за ЈН 33/19