ЈП ПЕУ Ресавица

04.12.2020.

Број: 6659

На основу члана 63. став 3. Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА објављује

Додатно објашњење

за Јавну набавку број 35/20  Котрљајући лежајеви

Назив и ознака из општег речника набавки: 44440000

На основу захтева једног од понуђача  за додатним појашњењем КД који се односи на:

1.Поз. 31.- лежај 7205 C3 ZZ

Наведену позицију Ви сте захтевали са конструкцијом која је обострано заптивена металом. Вечина произвођача овај тип лежаја израђује или као отворену конструкцију или као обострано заптивену гумом. Из тог разлога Вас молимо да поново проверите Ваш захтев и доставите нам о којој се конструкцији заправо ради? Такође већина произвођача не предвиђа ову серију лежаја са појачаним радијалним зазором „C3“, те Вас молимо да и овај навод проверите и доставите нам тачан захтев.

2.Поз.32.- лежај 7311 C3 ZZ

Објашњење и питања као  код позиције 31.

3.Поз. 87.- плочица U 220

Јасно је да се ова позиција везује за поз. 86. тј. лежај 53220 U али нам није јасно да ли Вам заправо требају 2 или како сте Ви навели 3 плочице? Напомињемо да је за овај тип лежаја потребна само једна плочица, тако да комплет чини лежај 53220 + 1 комад U220. Молимо Вас да проверите Ваш навод и доставите нам потврду или пак измењену потребну количину за ову позицију.

4.Поз 89. – плочица U 314

Објашњеје као за поз 87. само што се ради о плочици У314 за лежај 53314. Молимо за Вашу потврду или измену захтеване количине плочице U314 (по правилу комплет чини лежај 53314 + 1 комад U314).

Наручилац даје следеће појашњење и одговор:

1. Поз. 31.- Лежај 7205 C3 ZZ

Као алтернативу овом типу лежаја, наручилац ће прихвати понуду  ако се понуди лежај  који је обострано заптивен гумом, или отворен, пошто се ради о лежају који се уграђује у потапајуће пумпе, и не мора да буде са повећаним зазором C3. Алтернативна ознака је:  7205 B, или одговарајући.

2.Поз..32.- Лежај 7311 C3 ZZ

Као алтернативу овом типу лежаја, наручилац ће прихвати понуду  ако се понуди лежај  који је обострано заптивен гумом, или отворен, пошто се ради о лежају који се уграђује у потапајуће пумпе, и не мора да буде са повећаним зазором C3. Алтернативна ознака је:  7311 BECBP, или одговарајући.

3.Поз. 87. плочица U 220

Наручилац остаје при захтеву и количини траженој у конкурсној документацији.

4. Поз. 89. плочица U 314

Наручилац остаје при захтеву и количини траженој у конкурсној документацији.

Комисија за ЈН 35/20